## Slide 1
第六章 基本放大电路
6.1 基本放大电路的组成及工作原理
6.2 基本放大电路的分析
6.3 常用基本放大电路的类型及特点
6.4 实用放大电路结构

## Slide 2
学习目标
理解基本放大电路的组成原则。
理解放大电路的工作原理。
理解基本放大电路的各项性能指标的意义。
掌握基本放大电路静态工作点的估算方法。
掌握利用微变等效电路分析基本放大电路放大倍数Au，输入电阻ri和输出电阻ro 方法。
了解常用基本放大电路的类型及特点。

## Slide 3: 6.1 基本放大电路的组成及工作原理
6.1.1 基本放大电路的组成
6.1.2 基本放大电路的工作原理
6.1.3 基本放大电路的性能指标

## Slide 4
放大器将输入的信号放大
扬声器由放大后的信号驱动
放大的概念
在生产实践中常常需要将微弱的电信号放大，使之变成较大的信号。
例如：扩音机电路。
扩音机的主要组成部分是放大器。
放大器
话筒将声音信号转换成微弱电信号
电路工作电源

## Slide 5
放大的对象：变化量
放大的本质：能量的控制
放大的特征：功率放大
放大的基本要求：不失真
ii
io
输入信号
输出信号
RB
EC
EB
RC
C1
C2
VT
RL
ui
uo

## Slide 6
6.1.1 基本共射放大电路的组成
共射：发射极E为参考点。
B对E输入。
C对E输出。
ii
io
输入信号
输出信号
RB
EC
EB
RC
C1
C2
VT
RL
ui
uo

## Slide 7
各元件作用
基极电源、电阻使发射结正偏，且有合适的IB。
集电极电源：
使集电结反偏，电路的总能源。
集电极电阻：
将变化的电流转变为变化的电压。
放大元件VT：
工作在放大区，
BE结正偏,BC结反偏。
耦合电容：
隔直流，通交流
耦合电容：
隔直流，通交流
RB
EC
EB
RC
C1
C2
VT
RL
ui
uo

## Slide 8
单电源供电
可以省去
RB
RC
C1
C2
VT
RL
uo
ui
EC
RB
EB
RC
C1
C2
VT
RL
ui
uo

## Slide 9
基本共射放大电路
放大交流信号！
RB
RC
C1
C2
VT
RL
uo
ui
EC

## Slide 10
6.1.2 基本放大电路的工作原理
交流电压放大器:
输入：交流小信号 ui
输出：交流大信号 uo
正常工作时，直流电源供电
各极的电压、电流为：
iB，uBE，iC，uCE
随输入电压的变化而变化！
+UCC
iB
iC
uBE
uCE
RB
RC
C1
C2
RL
uo
ui

## Slide 11
放大电路有两种工作状态
静态：ui=0的状态。
动态：ui0的状态。
静态时的电压电流为直流：
IB , IC（IE）, UBE , UCE
动态时的电压电流为直流+交流：
iB , iC（iE）, uBE , uCE
RB
RC
C1
C2
RL
uo
ui
EC
+UCC
iB
iC
uBE
uCE

## Slide 12
(IB,UBE) 和( IC,UCE )分别对应于输入输出特性曲线上的一个点
1. 静态：ui=0
静态工作点
IB、UBE， IC、UCE 均为直流信号！
RB
RC
C1
C2
+UCC
IB
IC
UBE
UCE
iB
uBE
Q
IB
UBE
iC
uCE
Q
UCE
IC

## Slide 13
iB
t
uBE
t
iC
t
uCE
t
IB
UBE
IC
UCE
静态波形

## Slide 14
2. 动态： 输入ui
各极电压电流均为直流与交流的叠加！
iB
RB
RC
C1
C2
RL
uo
ui
EC
+UCC
iB
iC
uBE
uCE
iC
uCE
iB
uBE
Q
ui
ib

## Slide 15
iB
t
IB
iC
t
IC
uCE
t
UCE
uBE
t
UBE
ib
iB = IB + ib
uBE = UBE + ube
iC = IC + ic
uCE = UCE + uce
ube
ic
uce
动态波形
基本共射放大电路的电压放大作用是利用晶体管的电流放大作用，并依靠RC将电流的变化转化成电压的变化来实现的。
动态信号驮tuó载在静态之上

## Slide 16
当ui= 0时
IB=0，IC= IB =0，UCE=VCC
晶体管处于截止状态。
3. 设置静态工作点的必要性
+UCC
ui=0
IB
IC
+
-
UBE
+
-
UCE
RB
RC
T
+
-
+
-
uo
若峰值小于BE结死区电压UT,则在信号的整个周期内晶体管始终工作在截止状态，输出电压毫无变化。
当ui≠0时
若信号幅度足够大，晶体管只可能在信号正半周大于UT的时间间隔内导通，导致输出电压严重失真。
UCC
UT
t
0
ui
t
uo
0
UT
t
0
ui
t
uo
0

## Slide 17
注意两点！
1、放大器正常工作时，需设置合适的静态工作点，使晶体管在信号的整个周期内始终工作在放大状态，输出信号才不会产生失真。
2、放大器正常工作时，所有的电压、电流均为直流+交流。

## Slide 18
放大电路中电压和电流的表示

## Slide 19
放大电路的主要性能指标：
放大倍数A；输入电阻Ri；输出电阻 Ro；通频带 fbw；非线形失真系数D；最大不失真输出电压Uo ；最大输出功率Pom与效率
Rs
+
-
+
-
RL
+
-
放大
电路
Ri
Ro
+
-
´
信号源
信号源内阻
输入电压
输出电压
输入电流
输出电流
6.1.3 基本放大电路的性能指标

## Slide 20
Ui：输入电压。
Uo：输出电压。
电压放大倍数反映了放大器的放大能力。
电压放大倍数与放大器的结构和器件参数有关。
一级放大器的电压放大倍数有限。
1、电压放大倍数
Rs
+
-
+
-
RL
+
-
ri
ro
+
-
´

## Slide 21
2、输入电阻 ri
放大电路一定要有前级（信号源）为其提供信号，那么就要从信号源取电流。输入电阻是衡量放大电路从其前级取电流大小的参数。输入电阻越大，从其前级取得的电流越小，对前级的影响越小。

## Slide 22
?
输入电阻大一些好还是小一些好？
若信号源为压源—
输入电阻越大，要求信号源提供的电流越小，信号源内阻对输入电压的影响越小。
~
Rs
s
U
Ri
i
U
i
I

## Slide 23
输入电阻：
i
i
i
I
U
r
=
电路的输入电阻越大，从信号源取得的电流越小，因此一般总是希望得到较大的的输入电阻。（实质为负载角度理解）
~
US
Ii
Ui
Au

## Slide 24
3、输出电阻 ro
放大电路对其负载而言，相当于信号源，我们可以将它等效为戴维南等效电路，这个戴维南等效电路的内阻就是输出电阻。
~
ro
Au
~
US

## Slide 25
?
输出电阻大一些好还是小一些好？
输出电阻越小，在负载变化时，引起输出电压的变化越小，即输出电压越稳定。（实质为电源内阻角度理解）
所以，输出电阻越小，带负载能力越强！
UO
~
ro
s
U
¢
RL

## Slide 26
4.通频带
Aum
0.7Aum
fL
下限截止频率
fH
上限截止频率
通频带：
fbw=fH–fL
放大倍数随频率变化曲线
f
Au

## Slide 27
归纳：
放大电路的主要性能指标：
——放大器的放大能力。
——放大器对信号源的影响。
——放大器对负载的影响（带负载能力）。
1.电压放大倍数
2.输入电阻 ri
3.输出电阻 ro
4.通频带fbw
——放大器的频率特性。

## Slide 28: 6.2 基本放大电路的分析
6.2.1 放大电路的直流通路与交流通路
6.2.2 基本放大电路的静态分析
6.2.3 基本放大电路的动态分析

## Slide 29: 放大电路的分析方法
分析原则：
先静后动，动静分开
静态分析：
估算静态工作点
动态分析：
放大倍数；输入输出电阻；通频带；分析失真
使用交流通路
使用直流通路

## Slide 30: 6.2.1 直流通路与交流通路
1. 直流通路：
信号源视为短路，但应保留其内阻。
在直流电源作用下静态（直流）电流流经的通路。
画法：
电容视为开路；
电感线圈视为短路（即忽略线圈电阻）
估算静态工作点用直流通路
注意！

## Slide 31
基本共射放大电路
直流通路
开路
RB
RC
C1
C2
RL
+UCC
开路
RB
RC
+UCC
IB
IC
UBE
UCE

## Slide 32
2. 交流通路
容量大的电容（如耦合电容）视为短路；
输入信号作用下交流信号流经的通路
画法：
无内阻的直流电源（如+VCC）视为短路。
动态分析用交流通路
注意！

## Slide 33
交流通路（要仔细看得出来）：
RB
RC
C1
C2
RL
uo
ui
RB
RC
RL
ui
uo
ib
ic

## Slide 34
例1
VT
画出图示放大电路的直流通路和交流通路。并说明该电路能否放大交流信号？
直流通路：C断开
VT
交流通路：C短路
VCC短路
ui
uo

## Slide 35
6.2.2 基本放大电路的静态分析
1.估算法：
画出放大电路的直流通路由直流通路列方程求解
RB
RC
C1
C2
RL
+UCC
RB
RC
+UCC
IB
IC
UBE
UCE

## Slide 36
晶体管在放大状态，其发射结压降近似为常数：
硅管： UBE =0.6V
锗管： UBE =0.2V
IB =
UCC - UBE
RB
IC =  · IB
UCE =
UCC - IC · RC
调整偏置电阻RB ，可调整偏置电流IB 。即调整IC和UCE ，使工作点合适。
UCC
RB
RB
RC
+UCC
IB
IC
UBE
UCE

## Slide 37
用估算法计算基本放大电路的静态工作点。
已知：UCC=12V，RC=4k，RB=300k ， =37.5。
注意:
电路中IB和IC的数量级！
UCE的大小小是否合理！
例2
RB
RC
C1
C2
RL
+UCC

## Slide 38
2.图解法：
由直流通路列输入输出回路KVL方程
画出放大电路的直流通路
在晶体管的输入输出特性上做直流负载线
特性曲线与直流负载线的交点为工作点

## Slide 39
输入回路
输出回路
iB
0
uBE
UCC
Q
IB
UBE
UCC/RB
输入回路负载线
IB
Q
IC
直流负载线
UCE
uCE
iC
0
UCC/RC
UCC
RB
+UCC
RC
IB
IC
UBE
UCE

## Slide 40
静态工作点计算小结
1. 用直流通路；
2. 用估算法计算数据简便；
用图解法分析是否合适直观；
3. 基极电流的量级是几十μA;
集电极电流的量级是几mA;
4. 合适的静态工作点应在负载线的中间;
即 管压降约为集电极电源的一半。

## Slide 41
6.2.3 基本放大电路的动态分析
利用交流通路估算放大倍数；输入输出电阻；
利用图解法分析失真情况.
估算放大倍数；输入输出电阻；通频带；分析失真情况
目标—
方法—

## Slide 42
1. 微变等效电路法
在静态工作点确定后分析信号的传输情况，考虑的只是电流和电压的交流分量。
在一定条件下，将晶体管以它的线性电路等效模型来代替，用电路分析的方法来进行分析计算。

## Slide 43
晶体管微变等效电路
在放大电路中,在交流小信号作用下, 晶体管的输入输出特性曲线在工作点附近近似为线性，所以可以用线性元件来表示输入、输出的电压与电流的相互关系，得到放大电路的微变等效电路。利用微变等效电路可以进行放大电路的动态分析。
B
E
C
E
+
-
uBE
iB
iC
+
-
uCE
-
+
B
E
+
-
C

## Slide 44
B
E
C
E
+
-
uBE
iB
iC
+
-
uCE
iB
0
uBE
Q
IB
UBE
△uBE
△iB
输入端近似一电阻。
rbe=
ΔUBE
ΔIB
UCE
ube
ib
UCE
=
B
E
ib
输入端等效
低频小功率晶体管的输入电阻估算公示，记得；
大小不是常数，与静态工作点有关！

## Slide 45
b
e
c
e
+
-
uBE
iB
iC
+
-
uCE
IB
Q
uCE
iC
0
IC
UCE
△iC
△iB
输出端近似一受控恒流源。
rce=
ΔUCE
ΔIC
IB
uce
ic
IB
=
β=
ΔIC
ΔIB
UCE
ic
ib
UCE
=
βib
c
e
输出端等效
很大！

## Slide 46
B
E
C
E
+
-
uBE
iB
iC
+
-
uCE
-
+
B
E
+
-
C
晶体管微变等效电路

## Slide 47
放大电路的微变等效电路
将交流通路中的三极管用微变等效电路代替
根据微变等效电路（记得）计算电压放大倍数、输入输出电阻。
rbe
ib
ib
ii
ic
ui
uo
RB
RC
RL
RB
RC
RL
ui
uo

## Slide 48
用放大电路的微变等效电路进行动态分析
1）画出放大电路的
微变等效电路
RB
RC
C1
C2
RL
+UCC
RB
RC
RL
ui
uo
ib
ic
rbe
ib
ib
ii
ic
ui
uo
RB
RC
RL

## Slide 49
电压放大倍数
   Au 
RL   Au 
Q  rbe   Au 
输出与输入反相位
2）估算性能指标
rbe
RB
RC
RL
Ui
Ii
Ib
Ic
Uo
βIb

## Slide 50
输入电阻近似为晶体管的输入电阻。
输入电阻计算：
rbe
RB
RC
RL
Ui
Ii
Ib
Ic
Uo
βIb
ri

## Slide 51
输入电阻的测量：
Rs
+
-
+
-
RL
+
-
Ri
Ro
+
-
´
ri
ro
在放大器输入端接上一信号源和电阻测量信号源电压Us
测量放大电路的输入电压Ui 计算Ri

## Slide 52
输出电阻的计算：
所有独立电源置零，保留受控源，
负载开路，在输出端加电压（对输入端来说，是没有用的，所以ro就还是Rc）
加压求流法——
0
0
rO
rbe
RB
RC

## Slide 53
输出电阻的测量：
Rs
+
-
+
-
RL
+
-
ri
ro
+
-
´
ri
ro
负载电阻开路测量输出电压
接上负载电阻测量放大电路的输出电压UO
计算ro
´

## Slide 54
在图示电路中，已知VCC=12V,Rb=510k,Rc=3k；晶体管的=80，RL=3k 。
求：电路的 。
例3
Rc
+VCC
ui
VT
+
-
+
-
uo
Rb
RL
C1
+
-
+
-
C2
画出直流通路估算ICIE
计算rbe
利用微变等效电路计算电压放大倍数，输入输出电阻。

## Slide 55
解：
画出直流通路计算ICIE，计算rbe。
Rb
Rc
+VCC
VT
IBQ
ICQ

## Slide 56
代入数据
画出微变等效电路计算电压放大倍数，输入输出电阻。
+
-
+
-
Rc
微变等效电路
Rb
RL

## Slide 57
注意！放大电路的输入电阻与信号源内阻无关！
输出电阻与负载无关！
+
-
+
-
Rc
微变等效电路
Rb
RL

## Slide 58
2. 用图解法进行动态分析
画出放大电路的交流通路
在晶体管的输出特性上做交流负载线
在图中分析：电压放大倍数及失真情况
在静态工作点已知的前提下，叠加一交流小信号

## Slide 59
Rc
+VCC
ui
+
-
+
-
uo
Rb
RL
C1
+
-
+
-
C2
放大电路动态工作时，输出回路的电压uCE、电流iC所遵循的变化规律。
画交流负载线
iC
uCE
=?
交流信号

## Slide 60
交流通路
Rc
+VCC
ui
T
+
-
+
-
uo
Rb
RL
C1
+
-
+
-
C2
Rb
+
-
+
-
RL
T
Rc
ic

## Slide 61
交流负载线
Rb
+
-
+
-
RL
T
Rc
ic
R´L
R´L= RC // RL
动态信号遵循的负载线。

## Slide 62
交流负载线
交流负载线的两个特征：
1. 必过Q点；
2. 斜率为：
放大电路动态工作时，输出回路的电压uCE，电流iC沿交流负载线变化。

## Slide 63
当 输入ui时
在静态工作点上叠加一个交流信号：
iB
uBE
Q
ui
ib
iB2
iB1
ic
uo
Q
iB2
iB1
iC
uCE
交流负载线

## Slide 64
直流负载线和交流负载线
空载时，交、直流负载线重合。

## Slide 65
ic
iB
uo
分析非线形失真
IBQ
Q
uCE
iC
0
ICQ
UCEQ
t
合适的工作点在负载线的中间。正常工作时不会产生失真。

## Slide 66
uCE
iC
Q
IBQ
0
uBE
iB
t
t
ib
ui
UBEQ
Q
0
ic
uo
t
ib
t
基本共射放大电路的截止失真
Q点过低，信号进入截止区。
产生截止失真的原因：
ICQ
UCEQ

## Slide 67
uCE
iC
Q
IBQ
0
uBE
iB
t
t
ib
ui
UBEQ
Q
0
ic
uo
t
ib
t
消除截止失真的方法
工作点上移：
----减小Rb
ICQ
UCEQ
Q
Q

## Slide 68
Q
uCE
iC
0
UCEQ
ICQ
ib
uo
t
Q
IBQ
t
t
ib
ui
UBEQ
基本共射放大电路的饱和失真
0
uBE
iB
Q点过高，信号进入饱和区。
产生饱和失真的原因：

## Slide 69
消除饱和失真的方法
工作点下移：
----增大Rb
Q
IBQ
t
t
ib
ui
UBEQ
0
uBE
iB
Q
uCE
iC
0
UCEQ
ICQ
ib
uo
t
Q
Q

## Slide 70
归纳：
Q点过低（IB小，IC小，UCE大），产生截止失真；输出波形被削掉正半周（输入波形负半周）；
Q点过高（IB大，IC大，UCE小），产生饱和失真；输出波形被削掉负半周（输入波形正半周）；
调： Rb   IB   IC  Q点
调： Rb   IB   IC  Q点
Rc
+UCC
ui
T
+
-
+
-
uo
Rb
RL
C1
+
-
+
-
C2
调整工作点通过调整Rb实现！
注意！

## Slide 71
因信号幅度太大而产生的饱和截止失真
ic
IBQ
Q
uCE
iC
0
ICQ
UCEQ
uo
Q 点合适，输入信号过大，饱和截止失真同时出现。
ib
解决方法：减小输入信号。

## Slide 72
图解法的适用范围
图解法在实际应用中，多用于分析Q点位置、最大不失真输出电压和失真情况。
图解法的特点：
必须实测所用管的特性曲线，定量分析时误差大。
直观形象的反映晶体管的工作情况；
 晶体管的特性曲线只能反映信号频率较低时的电压、电流关系。

## Slide 73
共射放大电路
固定偏置的共射放大电路
Rc
+UCC
ui
T
+
-
+
-
uo
Rb
RL
C1
+
-
+
-
C2
-
偏置电阻一定，
静态偏置电流IB一定,
----固定偏置，
工作点随温度变化
电压放大倍数较大
电流放大倍数较大
输入电阻较小
输出电阻较大
工作点随温度变化
电压放大倍数较大
电流放大倍数较大
输入电阻较小
输出电阻较大

## Slide 74
（1）静态工作点稳定的必要性
Q´
所谓Q点稳定，是指IC和UCE在温度变化时基本不变，这是靠IB的变化得来的。
温度对静态工作点的影响
iC
uCE
Q
3.静态工作点的稳定的共射放大电路的分析
T
IB 
 
ICEO 
Q 
IC 

## Slide 75
（2）分压式偏置电路
直流通路
Rb1和Rb2构成偏置电路。
Rb2
Rb1
UB
I2
I1
B
IB
Rc
+UCC
VT
Re
IE
IC
UE
Rb1
+UCC
RC
C1
C2
Rb2
Ce
Re
RL
ui
uo
I1
I2
IB

## Slide 76
因此， I2≈I1，因而B点电位
B点的电流方程为 I2=I1+IB
为了稳定Q点，参数的选取应满足
Rb2
Rb1
UBQ
I2
I1
B
IB
Rc
+VCC
VT
Re
IE
IC
UE
I1 >>IB
基极电位几乎仅决定于Rb1与Rb1对VCC的分压，而与晶体管参数无关，即当温度变化时，UB基本不变。
T(℃)
↑
→
IC↑
(IE↑)
→
UE↑
←
UBE↓
←
IB↓
IC↓
(因为UB基本不变）
Q点的稳定

## Slide 77
1. Re的直流负反馈作用；
2. 在I1>>IB的情况下， UB在温度变化时基本不变。
Rb2
Rb1
UBQ
I2
I1
B
IB
Rc
+VCC
VT
Re
IE
IC
UE
Q点稳定的原因

## Slide 78
静态工作点的估算
由于I1>>IB
发射极电流
管压降
基极电流
Rb2
Rb1
UB
I2
I1
B
IB
Rc
+VCC
VT
Re
IE
IC
UE
直流通路

## Slide 79
动态参数的估算
交流通路
Rb2
Rc
T
+
-
+
-
Rb1
RL
Rb1
T
+
_
Rc
Rb2
+
_
RL
Rb1
+UCC
RC
C1
C2
Rb2
Ce
Re
RL
ui
uo
I1
I2
IB

## Slide 80
微变等效电路(Rb= Rb1// Rb2)
+
-
Rb
+
-
Rc
RL
求放大倍数
Rb1
T
+
_
Rc
Rb2
+
_
RL

## Slide 81
输入电阻
输出电阻
Ri
Ro
+
-
Rb
+
-
Rc
RL
Rb2
Rc
+VCC
ui
T
+
-
+
-
uo
C1
+
+
C2
Rb1
Re
Ce
P
+
RL
由于CE的存在，交流性能不受影响

## Slide 82
归纳—共射放大电路：
输入、输出以发射极为公共点；
一般作多级放大器的中间级，
提高放大倍数。
电压放大倍数大；
输入电阻较低；
输出电阻较高。
电流放大能力强；

## Slide 83
Rb2
Rc
+VCC
ui
T
+
-
+
-
uo
C1
+
+
C2
Rb1
Re
Ce
P
+
RL
Re
画出图示电路的直流通路，交流通路及微变等效电路。
思考
交流性能有无变化？

## Slide 84
Re的作用主要是稳定静态工作点（直流反馈）。
1、Re如有并联Ce，仅对直流信号起反馈作用，主要起到稳定静态工作点的作用。
2、如没有并联Ce旁路电容，主要对交流信号起反馈作用，在电路中引入了电流串联负反馈，能稳定输出电流和增大放大器的输入电阻，并且使放大器的放大倍数减小。
Re的取值大小影响到了电路的放大倍数。 Re的大小影响到了引入的负反馈的深度，对放大器的动态性能指标都有影响。取值大，工作稳定，放大倍数相应降低；一般前置电路用的较大，后级电路用的要小。

## Slide 85
6.3 常用放大器的类型及特点
6.3.1 射极输出器
6.3.2 差分放大电路
6.3.3 互补对称功率放大电路

## Slide 86
6.3.1 射极输出器
一、电路结构
共集: c: 接地端（公共端）；
b：对地（c)输入；
e：对地（c)输出。
射极输出：
负载接在发射极对地
之间 。
射极输出器
RB
+UCC
C1
C2
RE
RL
ui
uo

## Slide 87
二、静态分析
折算
RB
+UCC
RE
IB
IE

## Slide 88
三、动态分析
微变等效电路
RB
+EC
C1
C2
RE
RL
ui
uo
rbe
RE
RL

## Slide 89
1. 电压放大倍数
rbe
RE
RL

## Slide 90
1.
所以
电压放大倍数接近于1，但恒小于1；
输出电流Ie增加了，即仍具有一定的电流放大和功率放大作用。
2.
输入输出同相，输出电压跟随输入电压，故又称射极跟随器。
讨论

## Slide 91
2. 输入电阻
输入电阻高，对前级有利。
ri
rbe
RE
RL

## Slide 92
3. 输出电阻
用加压求流法求输出电阻。
置0
rbe
RE
Rs
ro

## Slide 93
Rs
rbe
RE

## Slide 94
一般
所以
射极输出器的输出电阻很小，
具有恒压输出特性，带负载能力强。

## Slide 95
归纳：
输入、输出以集电极为公共点；
电压放大倍数小于1，近似为1；射极跟随器；
一般作多级放大器的输入级（输入电阻高）；输出级（输出电阻低）；中间级（减少电路间直接相连所带来的影响，起缓冲作用）
输入电阻高，向信号源索取电流小；
输出电阻低，带负载能力强；
电流放大能力强（输出电流Ie）；

## Slide 96
6.3.2 差动放大电路
直流放大电路：放大直流信号，采用直接耦合。
——将信号直接连接到放大电路的输入端；
放大后的信号直接送到负载。
存在问题:
存在零点漂移:
具有良好的低频特性，可以放大变化缓慢的信号；
电路中没有大容量电容，易于集成。
直接耦合放大电路的优点：
输入为零，输出产生变化的现象称为零点漂移。

## Slide 97
一、零点漂移现象及其产生原因
直接耦合
放大电路
+
-
uo
+
-
uI=0
mV
（a）测试电路
0
t
uo
（b）输出电压的漂移
2.零漂产生的原因：
温度变化，直流电源波动，元器件老化。其中晶体管的特性对温度敏感是主要原因，故也称零漂为温漂。
1. 什么是零点漂移现象：ΔuI＝0，ΔuO≠0的现象。
第一级的温漂最严重!

## Slide 98
二、抑制温度漂移的方法
1.在电路中引入直流负反馈。（例如典型的静态工
作点稳定电路中Re所起的作用。）
2.采用温度补偿的方法，利用热敏元件来抵消放大
管的变化。
3.采用特性相同的管子，使它们的温漂相互抵消，
构成“差分放大电路”。

## Slide 99
零输入零输出
若V与UC的变化一样，则输出电压就没有漂移
信号特点？能否放大？
零点漂移
参数理想对称：Rb1= Rb2，Rc1= Rc2， Re1= Re2;
T1、T2在任何温度下特性均相同。
三、差动放大电路
电路的组成

## Slide 100
典型差动放大电路
ui1
+UCC
ui2
-UEE
RC
VT1
RB1
RC
VT2
RB1
RE
uO
RP
1.电路特征
电路理想对称
Rb1= Rb2= Rb，
Rc1= Rc2= Rc；
Re为公共的发射极电阻。
T1管与T2管的特性相同：1=2=，rbe1= rbe2= rbe；
双端输入，双端输出

## Slide 101
2. 输入信号分类
1
差模输入:
ui1 = -ui2= ud
共模输入:
2
ui1 = ui2 = uC
(differential mode)
( common mode)
3
任意输入: ui1 , ui2
差模分量:
共模分量:
ud
uC
分解
2
ui1 - ui2
=
2
ui1 + ui2
=

## Slide 102
(1). 静态:
ui1 = ui2 = 0
UC1 = UC2
UO = UC1 - UC2 = 0
IC1 = IC2
3.工作原理
ui1
+UCC
ui2
UEE
RC
VT1
RB1
RC
VT2
RB1
RE
uO
RP

## Slide 103
(2). 动态:
ui1= ui2 = uid
1) 共模输入
设ui1为“+”
UB1
IC1
UC1
- UC1
UB2
IC2
UC2
- UC2
设ui2为“+”
抑制
共摸信号！
ui1
+UCC
ui2
-UEE
RC
VT1
RB1
RC
VT2
RB1
RE
uO
RP

## Slide 104
ui1= - ui2 = uid
2) 差模输入
设ui1为“+”
UB1
IC1
UC1
- UC1
UB2
IC2
UC2
+ UC2
设ui2为“-”
放大
差摸信号！
ui1
+UCC
ui2
-UEE
RC
VT1
RB1
RC
VT2
RB1
RE
uO
RP

## Slide 105
差模电压放大倍数:
共模电压放大倍数:
共模抑制比:
（Common - Mode Rejection Ratio)
=
KCMRR
4. 主要性能指标
大！
0！
！
两边完全对称
差模放大的是两输入端的差：uo=Aud（ui1-ui2）

## Slide 106
两输入端中一个为同相输入端（输出与输入同相位），
一个为反相输入端（输出与输入反相位） 。
ui1
+UCC
ui2
-UEE
RC
VT1
RB1
RC
VT2
RB1
RE
uO
RP
差动放大电路放大差模信号，抑制共模信号，
5. 主要特点

## Slide 107
6. 工作方式
双入双出：Ad大；AC  0；KCMRR  ∞
单入双出：同双入双出
单入单出：同双入单出
双入单出：Ad约为双出的一半；；AC 小，KCMRR 大
归纳：
一般用于直流放大电路的输入级。
放大差模信号，抑制共模信号（零漂）；
电路对称；

## Slide 108
6.3.3 互补对称功率放大电路
互补输出级是直接耦合的功率放大电路。
对输出级的要求：带负载能力强；直流功耗小；负载电阻上无直流功耗；
最大不失真输出电压最大。
射极输出形式
静态工作电流小
输入为零时输出为零
双电源供电时Uom的峰值接近电源电压。
单电源供电Uom的峰值接近二分之一电源电压。
一、功率放大电路概述
做放大电路的输出级，以驱动执行机构。如使扬声器发声、继电器动作、 仪表指针偏转等。

## Slide 109
二、 分析功放电路应注意的问题
功放电路中电流、电压要求都比较大，
必须注意电路参数不能超过晶体管的
极限值。
iC
uCE
ICUCE=PCM
ICM
U(BR)CEO
安全工作区

## Slide 110
电流、电压信号比较大，必须注意防止
波形失真。
电源提供的能量尽可能转换给负载，减少晶体管及线路上的损失。即注意提高电路的 效率（）。
=
Pomax
PE
100 %
Pomax ：负载上得到的交流信号功率。
PE ：电源提供的直流功率。

## Slide 111
三、互补对称功率放大电路
互补对称：电路中采用两支晶体管，NPN、
PNP各一支；两管特性一致。
静态时VT1、VT2均截止，UB= UE=0
1. 电路结构：VT1、VT2特性理想对称。
2. 静态分析
VT1的输入特性
理想化特性
iL
-UCC
RL
ui
VT1
VT2
UL
+UCC

## Slide 112: 3. 动态分析
ui正半周，电流通路为
+VCC→VT1→RL→地，
uo = ui
两只管子交替工作，两路电源交替供电，双向跟随。
ui负半周，电流通路为
地→ RL → VT2 → -VCC，
uo = ui
iL
-UCC
RL
ui
VT1
VT2
UL
+UCC

## Slide 113
输入大信号，NPN、PNP轮流工作；
功率放大，一般用在输出级。
输出功率大，效率高，输出电阻低；
4. 主要特点
iL
-UCC
RL
ui
VT1
VT2
UL
+UCC

## Slide 114
5. 互补输出极的交越失真
消除失真的方法：
设置合适的静态工作点。
信号在零附近两只管子均截止
死区电压

## Slide 115
如果信号为零时两只管子处于临界导通或微导通状态，那么当有信号输入时两只管子中至少有一只导通，因而消除了交越失真。

## Slide 116
UB1.B2=UD1+UD2
T1，T2处于微导通状态
UB1.B2=UD1+UD2
T1，T2处于微导通状态
UBE倍增电路
T
R3
R4
b1
b2
I1
I2
IB
I
利用二极管 消除交越失真
T1
T2
uI
uO
+
-
-VCC
+VCC
R1
R2
D2
D1
RL
b1
b2
消除交越失真的互补输出级

## Slide 117
输入信号正半周主要是T1管发射极驱动负载，而负半周主要是T2管发射极驱动负载，而且两管的导通时间都比输入信号的半个周期长，即在信号电压很小时，两只管子同时导通，因而消除了交越失真。
实用电路

## Slide 118
6.4 实用放大电路
一、实用放大电路的组成
满足多项性能指标
高放大倍数；
高输入电阻；
低输出电阻；
高共模抑制比······
多级放大：各基本放大电路级联，即前一级的输出
作为后一级的输入。
多级放大电路

## Slide 119
二、多级放大电路
Au = Au1 · Au2 · Au3 ······ Aun
Au1
Au2
Aun
Ui
Uo
Uo1
Ui2
Uo2
Ui3
1.电压放大倍数
ri
ro
2. 输入电阻
ri = ri 1
3. 输出电阻
ro = ro n

## Slide 120
三、各级放大电路的选择
根据信号源的性质选择输入级（第一级）；
根据负载的要求选择输出级（末级）；
中间级（可以是几级）完成放大倍数的要求。

## Slide 121
四、一个实用放大电路的示例
要求：1. 直流放大，高共模抑制比；
2. 高电压放大倍数；
3. 输出电阻小；
4. 输出功率大。
直流放大—采用直接耦合放大电路；
高共模抑制比—输入级采用差动放大；
高电压放大倍数—中间级采用共射放大；
输出电阻小—输出级采用射极输出器；
输出功率大—输出级采用互补对称功率放大。

## Slide 122
选：直接耦合多级放大电路
差动放大电路
输入级
共射放大电路
互补功放电路
中间级
输出级
同相输入端
反相输入端
输出端
共模抑制比高
输入电阻大
放大倍数高
输出电阻低
输出功率高

## Slide 123
电路：
第一级：双端输入单端输出的差放
第二级：共射放大电路
第三级：互补功率放大电路；射极输出器。
复合管
恒流源—动态电阻无穷大

## Slide 124: 判断电路的同相输入端和反相输入端
接法 | 输入 | 输出 | 相位
共射 | b | c | 反相
共集 | b | e | 同相
＋
－
－
＋
＋
＋
同相
输入端
反相
输入端

## Slide 125
作 业
作业日期
6-1
6-2
6-3
6-6
6-8

## Slide 126
END