## Slide 1
第八章 直流稳压电源
8.3 稳压电路
8.1 整流电路
8.2 滤波电路

## Slide 2
掌握直流稳压电源基本组成及各部分的作用。
掌握两种整流电路：半波和桥式整流电路的电路结构、工作原理及器件参数的选取。
掌握各种滤波电路的电路结构、工作原理及特点。
掌握稳压管稳压电路的组成和工作原理。
了解串联型稳压电路和集成稳压电路的工作原理。
了解开关型稳压电源。
学习目标

## Slide 3
直流电源的组成及各部分的作用
改变电压值通常为降压
交流变脉动的直流
减小脉动
1) 负载变化输出电压基本不变；
2) 电网电压变化输出电压基本不变。
直流电源是能量转换电路，将220V（或380V）50Hz的交流电转换为直流电。
半波整流
全波整流
在分析电源电路时要特别考虑的两个问题：允许电网电压波动±10％，且负载有一定的变化范围。

## Slide 4
8.1 整流电路
8.1.1 单相半波整流电路
8.1.2 单相桥式整流电路

## Slide 5
8.1 整流电路
----单相整流电路
整流电路要研究的问题：
1. 电路的工作原理：二极管工作状态、波形分析
2. 输出电压和输出电流的平均值：输出为脉动的直流电压
3. 整流二极管的选择：二极管承受的最大整流平均电流和最高反向工作电压
为分析问题简单起见，设二极管为理想二极管，变压器内阻为0。
整流二极管的伏安特性：
实际特性
理想化特性
正向导通电压为0，正向电阻为0。

## Slide 6
8.1.1单相半波整流电路
1）电路
u1
u2
Tr
VD
RL
u0
Tr：整流变压器
D：理想二极管
UD >0，D导通；UD=0，I取决于外电路；
UD  0，D截止； I =0，UD （负值）取决于外电路。
RL：负载电阻
u1， u2 ：正弦波

## Slide 7
u2>0时，二极管导通，
2）工作原理
u2<0时，二极管截止，
uo
io
t
w
u2
t
w
uD
u0=u2 ， uD=0
u0= 0 ， uD= u2
u1
u2
Tr
VD
RL
u0
i0
iD
uD
思考：D反接， uo的波形

## Slide 8
二极管上承受的最高反向电压：
二极管的平均电流：
3）各电量计算
输出电压平均值：
输出电流平均值：

2
UO
IO
半波整流时，变压器副边电流为非正弦波！有效值与最大值不满足 的关系。
注意！

## Slide 9
4）整流元件选择
选择依据：
二极管上承受的最高反向电压： UDRM
二极管上的平均电流： ID
选择方法：
查手册，看参数，选型号
最大整流电流 IOM
最大反向工作电压URM

## Slide 10: 8.1.2单相桥式整流电路
整流桥
1.电路
u1
u2
Tr
VD4
VD2
VD1
VD3
RL
u0
简化画法
u1
u2
Tr
RL
u0

## Slide 11
+
-
u2正半周时：
2. 工作原理
Tr
u1
u2
VD4
VD2
VD1
VD3
RL
u0
u2>0，D1，D3通，
D2，D4止；
u2<0， D2，D4通，
D1，D3止；
u0=u2
u0=-u2
u2负半周时：
-
+
uo
io
t
w
u2
t
w

## Slide 12
u2
uD4,uD2
uD3,uD1
uo
u2
VD4
VD2
VD1
VD3
RL
u0
输出是单向脉动的直流电压！

## Slide 13
二极管上承受的最高反向电压：
二极管的平均电流：
3. 各电量计算
输出电压平均值：
输出电流平均值：
uo
io
t
w

## Slide 14
变压器副边电流有效值为正弦波电流的有效值！
注意！
4. 整流元件选择
同半波整流。
最大整流电流 IOM
最大反向工作电压URM

## Slide 15
几种常见的硅整流桥
+ A C -
~+~-
~
+ -
~

## Slide 16
u0
u1
u2
u1
a
b
VD4
VD2
VD1
VD3
RL
S
u2
uo
电源短路
讨论
桥式整流电路中，若D3断开、短路、反向，会出现什么现象？

## Slide 17
8.2 滤波电路
8.2.1 电容滤波电路
8.2.2 其他形式的滤波电路

## Slide 18
8.2 滤波电路
交流电压经整流电路整流后输出的是脉动直流，其中既有直流成分又有交流成份。滤波电路利用储能元件电容两端的电压(或通过电感中的电流)不能突变的特性, 将电容与负载RL并联(或将电感与负载RL串联)，滤掉整流电路输出电压中的交流成份，保留其直流成份，达到平滑输出电压波形的目的。
低通滤波
电容C:与负载并联
电感L:与负载串联

## Slide 19
8.2.1 电容滤波电路
桥式整流电容滤波电路
u1
u2
u1
a
b
VD4
VD2
VD1
VD3
RL
u0
C
1. 电路
接在整流电路之后，与负载并联；
一般选择极性电容器。
滤波电容C

## Slide 20
u2
t
u0
t
没有电容时的输出波形
2.工作原理
0
/2
t1
t2
C事先未充电
0 ~
/2
u2> uo，D1、D3通，C充电
C放电，指数规律，快！
u2> uo，D1、D3仍导通
uo正弦规律
uo仍为正弦规律
~ t2
t1
C放电，指数规律慢！ uc> u2，D1、D3截止， uo指数规律
有电容时的输出波形
~ t1
/2
u2正弦规律， 慢！
u1
u2
u1
a
b
D4
D2
D1
D3
RL
u0
C

## Slide 21
u2
t
u0
t
有电容时的输出波形
半波整流电容滤波时
没有电容时的输出波形

## Slide 22
u0
t
u2
t
u2< uo时，二极管截止，电容通过RL放电，u0逐渐下降。电容的放电电流填补了波形的部分空白，使输出电压的平均值增大。
u0
t
u2
t
滤波电容在u2> uo时充电，在u2< uo时放电。桥式整流电容滤波时，每个周期充、放电两次；半波整流电容滤波时，每个周期充、放电一次；

## Slide 23
输出电压的平滑程度和平均值与电容的放电时间常数RLC有关。 RLC越小，输出电压越低，输出电压中含纹波成分越大。
RLC大
RLC小
UO
UO
若空载（RL开路），输出波形如何？

## Slide 24
3）滤波电容的选择与输出电压的估算
 C容量选择：
T：交流电压的周期
 C耐压选择：
C耐压
 输出电压的估算：
半波整流电容滤波:
桥式整流电容滤波:
RLC愈大电容器放电愈慢U0(平均值)愈大。

## Slide 25
4） 电容滤波电路的特点
 电路简单，波形平滑；
 输出电压平均值提高大；
 整流二极管导通时间短，峰值电流大；
u0
t
整流电路的输出电流
 输出特性（外特性）较差；

## Slide 26
输出波形随负载电阻RL或C的变化而改变,U0也随之改变。如:RL愈小(I0越大),U0下降多。
电容滤波电路适用于输出电压较高,负载电流较小且负载变动不大的场合。
输出特性(外特性):
uO
电容滤波
纯电阻负载
1.4U2
0.9U2
0
IO
负载开路时的输出电压

## Slide 27
讨论
已知变压器副边电压有效值为10V，电容足够大，判断下列情况下输出电压平均值UO（AV）≈？
1. 正常工作；
2. C开路；
3. RL开路；
4. D1和C同时开路。

## Slide 28
8.2.2 其他形式的滤波电路
在桥式整流电路与负载间串入一电感L，就构成了电感滤波电路。
1）电路
1. 电感滤波电路
u2
u1
RL
L
u0

## Slide 29
对直流分量( f=0)：XL=0 相当于短路，电压大部分降在RL上。对谐波分量： f 越高，XL越大,电压大部分降在XL上。因此,在输出端得到比较平滑的直流电压。
2）滤波原理
整流输出的脉动电压中既含直流分量( f=0) ，也含各次谐波分量（不同频率的交流分量）。
u2
u1
RL
L
u0

## Slide 30
3） 电感滤波的特点:
 整流管导电角较大,峰值电流很小,输出特性比
较平坦,适用于低电压大电流(RL较小)的场合。
电感铁芯笨重,体积大,易引起电磁干扰。
若在电感滤波器后再加一电容滤波，则构成了LC滤波器，滤波效果更好。

## Slide 31
2. LC滤波电路
电路结构
u2
u1
RL
L
u0
C
LC滤波电路
其滤波原理及应用场合与电感滤波相似 。

## Slide 32
1） LC 型滤波器
LC 型滤波电路
电路
同电感滤波电路。
3. 型滤波电路
滤波原理及应用场合
为了改善滤波特性，可采取多级滤波的办法, 如在电容滤波后再接一级（ LC 或RC）滤波电路，从而构成（ LC 或RC） -型滤波电路。
u2
u1
RL
L
u0
C2
C1

## Slide 33
2） RC-滤波
RC-
u0
R
u2
u1
C1
C2
RL
电路
滤波原理
桥式整流电路输出的直流脉动电压经C1滤波后，仍含有一定的纹波成分，再经R和C2使其中的交流分量较多地降在电阻两端（因为电容C2的交流阻抗很小），而较少地降在负载上，从而有较好的滤波效果。

## Slide 34
特点
 电阻上有直流压降损失；
 适用于负载电流较小，又要求输出电压脉 动很小的场合。
 滤波效果好，脉动分量小；

## Slide 35
8.3 稳压电路
8.3.1 稳压管稳压电路
8.3.2 集成稳压电路

## Slide 36
常用稳压电路（小功率）
稳压管稳压电路
集成稳压电路
电路简单，带负载能力差，一般只提供基准电压。
电路简单，带负载能力较强，作为电源使用。
8.3 稳压电路

## Slide 37
稳定电压 UZ：稳压管的击穿电压
稳定电流 IZ：使稳压管工作在稳压状态的最小电流
最大耗散功率 PZM：允许的最大功率， PZM= IZM UZ
动态电阻 rz：工作在稳压状态时，rz＝ΔU / ΔI
1. 稳压管的伏安特性和主要参数
伏安特性
符号
8.3.1 稳压管稳压电路

## Slide 38
2. 稳压管稳压电路
1）电路
稳压电路
 R：调整电阻
 DZ ：稳压管与负载电阻RL并联
u2
u1
RL
uO
C
DZ
uZ
uI
R
uR

## Slide 39
2）稳压原理
当电源电压波动引起输出变化时，调整过程如下：
电网电压↑→ UI ↑→ UO(UZ) ↑→ IDZ ↑→ IR ↑→ UR ↑
UO ↓
RL
+
-
uO
R
-
VDZ
C
u2
～220V
50Hz
A
B
UI
+
IR
IDZ
IO
+
稳压电路
当负载变化引起输出变化时，调整过程如下：
RL ↓ → UO(UZ) ↓ → IDZ ↓ → IDZ- IL →IR
→IR基本不变 → UO基本不变

## Slide 40
3） 稳压管稳压电路的性能指标
（1）输出电压 UO＝UZ
（2）输出电流 ILmax－ ILmin≤ IZM－ IZ
（3）输出电阻
电路简单，稳压性能好。适用于输出电压固定、输出电流变化范围较小的场合。
4） 特点

## Slide 41
5) 电路参数的选择
(1).稳压电路输入电压UI的选择
(2).稳压管选择
i
u
O
UZ
IZ
IZM
RL
+
-
uO
R
-
VDZ
C
u2
～220V
50Hz
A
B
UI
+
IR
IDZ
IO
+
稳压电路

## Slide 42
电网电压最高且负载电流最小时，稳压管的电流最大。
(3).限流电阻R的选择
i
u
O
UZ
IZ
IZM
RL
+
-
uO
R
-
UI
+
IR
IDZ
IO
电网电压最低且负载电流最大时，稳压管的电流最小。

## Slide 43
讨论：稳压管稳压电路的设计
依次选择稳压管、 UI、 R、 C、U2、二极管
1. 输出电压、负载电流→稳压管
2. 输出电压→UI
3. 输出电压、负载电流、稳压管电流、 UI →R
4. UI 、 R →滤波电路的等效负载电阻→C
5. UI → U2
6. U2、 R中电流→整流二极管
已知输出电压为6V，负载电流为0～30mA。试求图示电路的参数。

## Slide 44
1. 串联型稳压电路
集成稳压器的基础
1）电路结构
UI
UO
调整
取样
比较放大
基准
串联式稳压电路由基准电压、比较放大、取样电路和调整元件四部分组成。
8.3.2 集成稳压电路
UB
Uf
UZ
UO
UCE
UI
RL
}
}
R1
R2
+
∞

R
T

## Slide 45
 基准电压部分：稳压管稳压电路；
2. 工作原理
 取样部分：R1，R2串联，取出输出电压的一部分；
比较放大器，运放组成差动放大，放大UZ，Uf 的差；
调整部分：T，与负载串联。
 R1：串联负反馈。
改变UZ或电位器可调整UO。

## Slide 46
稳压原理
U0
Uf
UB=A（UZ - Uf）
UCE
U0
当UI增加或输出电流减小使U0升高时
UB
Uf
UZ
UO
RL
UI
}
}
R1
R2
+
∞

R
T
UCE

## Slide 47
集成稳压电源简介
2. 集成稳压电源
将串联型稳压电路集成在一块半导体基片上；
 体积小,可靠性高,使用灵活,价格低廉；
 电路内部附有短路和过热保护环节；
 常用的W7800和W7900系列三端集成稳压器（只有输入，输出和公共引出端）。

## Slide 48
1端: 输入端
3端: 公共端
2端: 输出端
W7800系列稳压器外形
1
2
3
1端: 公共端
3端: 输入端
2端: 输出端
W7900系列稳压器外形
1
2
3

## Slide 49
分类:
正稳压
W78XX
负稳压
W79XX
固定式
可调式
三端集成
稳压器
型号后XX两位数字
代表输出电压值
W78系列(输出正电压)
W79系列(输出负电压)
输出电压额定电压值有:
5V、6V、9V、12V 、15V、18V、 24V七个档次 。
有1.5A、0.5A和0.1A三个电流档次 。

## Slide 50
1）输出为固定正电压的电路
应用电路
CO
W7800
CI
UI
+
_
+
_
UO
1
2
3
0.1~1F
1µF
输入与输出端之间的电压不得低于3V
 UI：整流滤波后的直流电压；
 CI：用于抵消输入线较长时的电感效应，以防产生自激振荡，改善纹波特性。(通常取 0.33F）
 CO：为了瞬时增减负载电流时不致引起输出电压有较大的波动，改善负载的瞬态效应。 (通常取 1F）

## Slide 51
CO
W7900
CI
UI
-
+
_
+
UO
3
2
1
0.1~1F
1µF
2）输出为固定负电压的电路
输入与输出端之间的电压不得低于3V
公共端是正！

## Slide 52
3）输出为正、负电压的电路
W78XX
CI
UI
+
_
UO
1
2
3
+
_
CI
W79XX
1
2
CO
CO
3
UO

## Slide 53
CO
W78XX
CI
UI
+
_
+
_
UO
1
2
3
UXX
UZ
R
DZ
UXX: 为W78XX固定输出电压
UO=UXX+UZ
4） 提高输出电压的电路

## Slide 54
5） 扩大输出电流的电路
I2 ≈ I1 = IR + IB = - UBE / R + IC /β
CO
W7800
UI
+
_
+
_
UO
CI
1
2
3
T
I1
IR
IB
IC
I3
I2
R
一般I3很小，可忽略不计
则：
输出电流比不接三极管时的I2增大了 IC。
电阻R的阻值要使功率管只能在输出电流比较大时才导通

## Slide 55
6） 输出电压可调式电路
W78××
1
2
3
C1
CO
U1
UO
R1
R2

UO
´
UO
´
´
UO= UO + UO
´
´
´
´
UO
固定
´
´
UO
可调
UO
可调

## Slide 56
END