## Slide 1: 第九章 门电路与组合逻辑电路
9.1 数字电路概述
9.2 逻辑代数与逻辑函数
9.3 集成逻辑门电路
9.4 组合逻辑电路的分析与设计
9.5 常用组合逻辑模块

## Slide 2
了解数字电路和数字信号的特点。
掌握与、或、非三种基本逻辑运算以及与非门、异或门等常用的逻辑门的逻辑功能。
了解逻辑代数的基本运算法则和基本定律。
掌握应用逻辑代数运算法则和卡诺图进行化简的方法。
掌握几种逻辑函数表示形式之间的转换方法。
了解集成逻辑门电路的特点和多余输入端、输出端的处理方法。
掌握组合逻辑电路的分析和设计的方法。
熟练掌握常用的组合逻辑模块的使用方法。
学习目标

## Slide 3: 9.1 数字电路概述
9.1.1 脉冲信号和数字信号
9.1.2 数字电路中常用数制

## Slide 4
9.1.1 脉冲信号和数字信号
电子电路中的信号
模拟信号
数字信号
随时间连续变化的信号
时间和幅度都是离散的
如：正弦波、锯齿波信号等
如：脉冲信号等
数字电路：处理数字信号的电路。

## Slide 5
1. 脉冲信号
A
tp
tf
tr
脉冲幅度：A
脉冲宽度： tp
脉冲前沿： tr
脉冲后沿： tf
脉冲周期：T
脉冲频率：f=1/T
T
0.9 A
0.5 A
0.1 A
占空比：q (%) = tp/T ×100%
tp

## Slide 6
正脉冲：
跃变后的电位比跃变前高
0V
3V
(-3V)
(0V)
负脉冲：
跃变后的电位比跃变前低
0V
-3V
(3V)
(0V)
正、负脉冲信号

## Slide 7
脉冲信号
产品数量的统计。
数字表盘的读数。
数字电路信号：
t
u
脉冲信号
2. 数字信号

## Slide 8
研究数字电路时注重电路输出、输入间的逻辑关系，因此不能采用模拟电路的分析方法。主要的工具是逻辑代数，电路的功能用逻辑状态表（真值表）、逻辑表达式及波形图表示。
在数字电路中，三极管工作在开关状态，即工作在饱和和截止状态。

## Slide 9
Ui
Uo
K
Ucc
R
K开------Uo=1, 输出高电平
K合------Uo=0, 输出低电平
可用三极管代替

## Slide 10
R1
R2
A
F
Ucc
uA
t
uF
t
Ucc
0.3V
三极管的开关特性：
截止
饱和

## Slide 11
在数字电路中，一般用高电平代表1、低电平平代表0，即所谓的正逻辑系统。
1
0
0V
只要能判断高低电平即可
只要能判断高低电平即可

## Slide 12
十进制：
以十为基数的计数体制
表示数的十个数码：
0、1、2、3、4、5、6、7、8、9
遵循逢十进一的规律
1976.5
=
位权：10n
9.1.2 数字电路中常用数制
1. 进位计数制

## Slide 13
二进制：
以二为基数的计数体制
表示数的两个数码：
0、1
遵循逢二进一的规律
(1001)2=
=(9)10
位权：2n

## Slide 14
优缺点
用电路的两个状态---开、关来表示二进制数，数码的存储和传输简单、可靠。
位数较多，使用不便；不合人们的习惯，输入时将二进制转换成二进制，运算结果输出时再转换成十进制数。

## Slide 15
二进制转换为十进制
按权展开
(1011)2=
=(11)10
0
1
2
3
2
1
2
1
2
0
2
1
+

+
+



十进制转换为二进制
求商取余
(25)10=(11001)2
十进制与二进制之间的转换，可以用二除十进制数，余数是二进制数的第0位(K0)，然后依次用二除所得的商，余数依次是第一位(K1 ) 、第二位(K2) 、……。
2. 二进制与十进制之间的转换

## Slide 16
2
25
 余
1
 
K0
12
2
 余
0
 
K1
6
2
 余
0
 
K2
3
2
 余
1
 
K3
1
2
 余
1
 
K4
0
转换过程：
(25)10=(11001)2
高位
低位

## Slide 17
3. 二—十进制（BCD码）
用二进制码表示的十进制数：
0~9十个状态，用四位二进制码表示一位十进制数：
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
1
0
0
BCD码
十进制数
2
1
0
3
7
6
5
8
9
4

## Slide 18: 9.2 逻辑代数与逻辑函数
9.2.1 逻辑代数
9.2.2 逻辑函数及其表示法
9.2.3 逻辑函数的化简与变换

## Slide 19
9.2.1逻辑代数
在数字电路中，我们要研究的是电路的输入输出之间的逻辑关系，所以数字电路又称逻辑电路，相应的研究工具是逻辑代数（布尔代数）。
在逻辑代数中，逻辑函数的变量只能取两个值（二值变量），即0和1，中间值没有意义，这里的0和1只表示两个对立的逻辑状态，如电位的低高（0表示低电位，1表示高电位）、开关的开合等。

## Slide 20
（1）“与”逻辑运算和与门
A、B、C都具备时，事件F才发生。
E
F
A
B
C
设
开关闭为“1”
开关开为“0”
灯亮为“1”
不亮为“0”
则A、B、C与灯F的关系为“与”逻辑
与逻辑
1. 基本逻辑运算

## Slide 21
&
A
B
C
F
逻辑符号
二极管与门电路
B
A
F
VD1
VD2
R
+5V
输入：A、B ： 3V 逻辑“1”
输入：A、B ： 0V 逻辑“0”
输出：F ： 3V 逻辑“1”；0V 逻辑“0”

## Slide 22
F=A•B•C
逻辑式
逻辑与
（逻辑乘）
A
F
B
C
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
逻辑状态表
全1出1
有0出0

## Slide 23
（2）“或”逻辑运算和或门
A、B、C只有一个具备时，事件F就发生。
A
E
F
B
C
开关闭为“1”
开关开为“0”
灯亮为“1”
不亮为“0”
则A、B、C与灯F的关系为“或”逻辑
或逻辑

## Slide 24
1
A
B
C
F
逻辑符号
B
A
F
VD1
VD2
R
-5V
二极管或门电路
输入：A、B ： 3V 逻辑“1”
0V 逻辑“0”
输出：F ： 3V 逻辑“1”
0V 逻辑“0”

## Slide 25
F=A+B+C
或逻辑式
逻辑或
(逻辑加)
A
F
B
C
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
逻辑状态表
全0出0
有1出1

## Slide 26
（3）“非”逻辑运算和非门
A具备时 ，事件F不发生；A不具备时，事件F发生。
A
E
F
R
非逻辑
开关闭为“1”
开关开为“0”
灯亮为“1”
灯不亮为“0”
则开关A与灯F的关系为“非”逻辑

## Slide 27
逻辑符号
三极管非门电路
输入：A： 3V 逻辑“1”
0V 逻辑“0”
输出：F ： 3V 逻辑“1”
0V 逻辑“0”
A
F
1
A
F
RB
+UCC
RC
+3V
限幅二极管

## Slide 28
逻辑式
逻辑非
逻辑反
逻辑状态表
A
F
0
1
1
0
有1出0
有0出1

## Slide 29
2. 复合逻辑运算
“与”、“或”、“非”是三种基本的逻辑关系，任何其它的逻辑关系都可以以它们为基础表示。
与非：条件A、B、C都具备，则F 不发生。
&
A
B
C
F
或非：条件A、B、C任一具备，则F 发生。
1
A
B
C
F

## Slide 30
异或：输入不同时，输出为“1”，输入相同时，输出为“0”
=1
A
B
同或：输入不同时，输出为“0”，输入相同时，输出为“1”
=1
A
B
F

## Slide 31
逻辑代数的基本公式、定理与规则
1. 基本公式
1) 交换律
A+B=B+A
A·B=B·A
2) 结合律
(A+B)+C=A+(B+C)
(A·B)·C=A·(B·C)
3) 分配律
A·(B+C)=A·B+A·C
A+B·C=(A+B)(A+C)
4) 0-1律
A+0=A
A+1=1
A·1=A
A·0=0
5) 互补律
A+A=1
A·A=0

## Slide 32
6) 吸收律
A+AB=A
A+AB=A+B
A(A+B)=A
A(A+B)=AB
7) 重迭律
A+A=A
A·A=A
8) 对合律
A=A
9) 反演律
(A+B)=AB
AB=A+B
10) 包含律
AB+AC+BC=AB+AC (A+B)(A+C)(B+C)= (A+B)(A+C)

## Slide 33
2. 逻辑代数的主要定理
定理2 香农(Shannon)定理
定理1 德·摩根(De Morgan)定理:

## Slide 34
3. 逻辑代数的重要规则
(1) 代入规则
在一个逻辑等式两边出现某个变量（或表示式）的所有位置都代入另一个变量（或表达式），则等式仍然成立。
例如:已知 ，在等式两边出现B的所有位置都代入BC，则等式仍然成立，即

## Slide 35
(2) 对偶规则
对一个逻辑函数F进行如下变换: 将所有的“·”换成“＋”，“＋”换成“·”，“0”换成“1”，“1”换成“0”，则得到函数F的对偶函数Fd。例如:
F1=A·(B+C)， F1d=A+B·C
F2=A·B+A·C， F2d=(A+B)·(A+C)
注意：必须按照先“与”后“或”的顺序 ，“与”项变为“或”项时，应加括号 。
如果两个函数相等，则它们的对偶函数亦相等。这就是对偶规则。例如:已知
A·(B+C)=A·B+A·C
则 A+B·C=(A+B)·(A+C)

## Slide 36
（ 3 ）反演规则
对一个逻辑函数F进行如下变换:将所有的“·”换成“＋”，“＋”换成“·”，“0”换成“1”，“1”换成“0”，原变量换成反变量，反变量换成原变量，则得到函数F的反函数 。
例如:
则
使用反演规则时，要注意以下两点: 保持原函数中逻辑运算的优先顺序；不是单个变量上的反号保持不变。

## Slide 37
4.几个常用公式

## Slide 38
逻辑函数及其表达式
逻辑函数的表示法
（1) 逻辑表达式
由逻辑变量和逻辑运算符号组成，用于表示变量之间逻辑关系的式子，称为逻辑表达式。常用的逻辑表达式有与或式、标准与或式、或与式、标准或与式、与非-与非式、或非-或非式、与或非式等。

## Slide 39
（2) 真值表
用来反映变量所有取值组合及对应函数值的表格，称为真值表。例如，在一个判奇电路中，当A、B、C三个变量中有奇数个1时，输出F为1；否则，输出F为0。可列出下表所示的真值表。
A B C | F
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 0 1 1 0 1 0 0 1

## Slide 40
（ 3 ）卡诺图
将逻辑变量分成两组，分别在横竖两个方向用Gray码形式排列出各组变量的所有取值组合，构成一个有2n个方格的图形，其中，每一个方格对应变量的一个取值组合，这种图形叫做卡诺图。卡诺图将在后面结合函数化简问题进行详细介绍。

## Slide 41: 2.逻辑函数的基本形式
1) 标准“积之和”式
标准“积之和”式是一种特殊的与或表达式，其中的每个与（积）项都包含了所有相关的逻辑变量，每个变量以原变量或反变量出现一次且仅出现一次，这样的与项称为标准与（积）项，又称最小项。
通常用mi表示最小项：把最小项中原变量记为1，反变量记为0，当变量顺序确定后，可以按顺序排列成一个二进制数。与这个二进制数相对应的十进制数就是最小项的下标i。

## Slide 42
最小项的主要性质:
(1) 对任意一个最小项都只有一组变量取值组合使这个其为1，其余任何取值组合均使该最小项为0。
(2) n个变量的全部2n个最小项相或，结果一定为1。
(3) 任意两个不同的最小项相与，结果一定为0。

## Slide 43
【例】 写出函数 的标准与或表达式。
解:
也可以写成
或
或

## Slide 44
另一种是列表法，即列出函数的真值表，使函数取值为1的那些最小项，就构成了函数的“标准积之和”形式。 如：
A B C | F
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 0 1 1 0 1 0 0 1
F=∑m(1,2,4,7)

## Slide 45
2)标准“和之积”式
标准“和之积”式是一种特殊的或与式，其中的每个或项都包含了所有相关的逻辑变量，每个变量以原变量或反变量出现一次且仅出现一次。这样的或项称为标准或（积）项，又称最大项。
通常，最大项用Mi来表示：当最大项的各变量按一定次序排好后，把其中的原变量记为0，反变量记为1，便得到一个二进制数，与该二进制数相应的十进制数就是最大项的下标i。

## Slide 46
最大项的主要性质:
(1) 对任意最大项，只有一组变量取值使其取值为0，其余任何组合均使该最大项为1。
(2) 所有不同的最大项相与，结果一定为0。
(3) 任意两个不同的最大项相或，结果一定为1。

## Slide 47
写出函数 的标准或与表达式。
解:
也可以写成
或
或

## Slide 48
也可以采用列表法，即列出函数的真值表，那些使函数取值为0的最大项，就构成了函数的“标准和之积”形式 。如：
A B C | F
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 1 0 0 1 0 1 1 0
F=∏M(1,2,4,7)

## Slide 49: 逻辑函数的化简
函数表达式越简单，则逻辑电路越简单
同一功能的函数可以有多种形式
  “与或”形式
  “或与”形式
  “与非”形式
  “或非”形式
  “与或非”形式

## Slide 50
最简“与或”式应同时满足两个条件
(1) 该式中的与项最少；
(2) 该式中的每个与项的变量最少。
最简“或与”式必须满足的条件有:
(1) 或项个数最少。
(2) 或项中变量的个数最少。

## Slide 51
代数化简法
卡诺图化简法

## Slide 52
例: 化简
解
--分配律
--消去法
--分配律
--互补律
--分配律
--吸收法

## Slide 53
例: 化简
解
--并项法
--吸收法
--消去法
--包含律
BD+B非EF+DEF+DEFG
BD+ B非EF+DEF
BD+ B非EF

## Slide 54
例:化简
解
--配项法
--分配律、结合律
--吸收法

## Slide 55
例: 化简或与表达式
解 可以利用对偶规则，先求出F的对偶式：
然后利用与或式的化简方法化简得
最后再对Fd求对偶式，则得

## Slide 56
卡诺图化简法
1) 卡诺图的构成
将逻辑变量分成两组，分别在横竖两个方向按Gray码顺序排列出各组变量的所有取值组合，构成一个有2n个方格的图形，其中，每一个方格对应变量的一个取值组合(即最小项），这种图形叫做卡诺图。

## Slide 57
卡诺图的构成
(a)两变量; (b)三变量; (c)四变量; (d)五变量
(
a
)
(
b
)
0
2
1
3
B
A
0
1
0
1
0
2
4
6
C
AB
00
01
0
1
1
3
7
5
11
10
0
4
8
12
CD
AB
00
01
00
01
(
c
)
1
5
13
9
11
10
11
3
7
15
11
10
2
6
14
10
0
4
8
12
DE
ABC
000
001
00
01
(
d
)
24
28
20
16
011
010
11
25
29
21
17
10
1
5
13
9
3
7
11
15
27
31
23
19
26
30
22
18
2
6
14
10
100
101
111
110

## Slide 58
2. 逻辑函数在卡诺图上的表示
函数中出现的最小项对应的方格标1。
如： F(A, B, C)=∑m(2, 3, 5, 7)
AB
1
C
00
01
0
1
1
11
10
1
1

## Slide 59
如果逻辑函数是“与或”表达式，则要将各“与项”分别标 在卡诺图上。例如
AB
C
00
01
0
1
11
10
1
1
1

## Slide 60
3.卡诺图的性质
1)卡诺图的相邻性
最小项的相邻性定义:
两个最小项，如果只有一个变量的形式不同（在一个最小项中以原变量出现，在另一个最小项中以反变量出现），其余变量的形式都相同，则称这两个最小项是逻辑相邻的。卡诺图上的最小项相邻性判别:

## Slide 61
在卡诺图中，由于变量取值按Gray（循环）码排列，使得几何相邻的方格对应的最小项是逻辑相邻的。具体而言，每一方格和上下左右四边紧靠它的方格相邻；最上一行和最下一行对应的方格相邻，最左一列和最右一列对应的方格相邻（相对相邻） ；对折相重的方格相邻（相重相邻）。

## Slide 62
卡诺图中最小项相邻的几种情况
AB
00
01
00
01
11
10
11
10
几何相邻
AB
00
01
00
01
11
10
11
10
上下相对相邻
CD
00
01
00
01
11
10
11
10
左右相对相邻
DE
ABC
000
001
00
01
011
010
11
10
110
111
101
100
对折相重相邻
CD
CD
AB

## Slide 63
2) 卡诺图化简法的一般规律
（1）两个相邻的1方格圈在一起，消去一个变量，
1
1
A
BC
00
01
0
1
11
10
B
A
C
B
A
C
B
A
=
+
(
a
)
1
1
A
BC
00
01
0
1
11
10
C
A
BC
A
C
B
A
=
+
(
b
)
1
1
A
BC
00
01
0
1
11
10
C
B
C
B
A
C
B
A
=
+
(
c
)
1
1
A
BC
00
01
0
1
11
10
C
A
C
AB
C
B
A
=
+
(
d
)
1
1
AB
CD
00
01
11
10
D
C
B
D
C
AB
D
C
B
A
=
+
(
e
)
1
1
AB
CD
00
01
11
10
CD
B
CD
B
A
CD
B
A
=
+
(
f
)
00
01
11
10
00
01
11
10

## Slide 64
（2）四个相邻的1方格圈在一起，消去两个变量
1
1
A
BC
00
01
0
1
11
10
C
C
AB
C
B
A
C
B
A
C
B
A
=
+
+
+
(
b
)
1
1
AB
CD
00
01
11
10
B
A
D
BC
A
BCD
A
D
C
B
A
D
C
B
A
=
+
+
+
(
d
)
00
01
11
10
1
1
A
BC
00
01
0
1
11
10
B
C
B
A
C
B
A
C
B
A
C
B
A
=
+
+
+
(
a
)
1
1
1
1
1
1
AB
CD
00
01
11
10
D
B
CD
B
A
D
C
B
A
CD
B
A
D
C
B
A
=
+
+
+
(
c
)
00
01
11
10
1
1
1
1
AB
CD
00
01
11
10
D
B
D
C
B
A
D
C
B
A
D
C
B
A
D
C
B
A
=
+
+
+
(
e
)
00
01
11
10
1
1
AB
CD
00
01
11
10
C
B
D
C
AB
D
C
AB
D
C
B
A
D
C
B
A
=
+
+
+
(
f
)
00
01
11
10
1
1
1
1
1
1

## Slide 65
（3）八个相邻的1方格圈在一起，消去三个变量
1
1
AB
CD
00
01
11
10
B
D
ABC
ABCD
D
C
AB
D
C
AB
D
BC
A
BCD
A
D
C
B
A
D
C
B
A
=
+
+
+
+
+
+
+
(
a
)
00
01
11
10
1
1
AB
CD
00
01
11
10
B
D
C
B
A
CD
B
A
D
C
B
A
D
C
B
A
D
C
B
A
CD
B
A
D
C
B
A
D
C
B
A
=
+
+
+
+
+
+
+
(
b
)
00
01
11
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
AB
CD
00
01
11
10
D
D
C
B
A
D
ABC
D
BC
A
D
C
B
A
D
C
B
A
D
C
AB
D
C
B
A
D
C
B
A
=
+
+
+
+
+
+
+
(
c
)
00
01
11
10
1
1
AB
CD
00
01
11
10
C
D
C
B
A
D
ABC
D
BC
A
D
C
B
A
CD
B
A
ABCD
BCD
A
CD
B
A
=
+
+
+
+
+
+
+
(
d
)
00
01
11
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

## Slide 66
（4） 2n个相邻的1方格圈在一起，消去n个变量。
（5） 如果卡诺图中所有的方格都为1，将它们圈在一起，结果为1。这种情形表示在变量的任何取值下，函数值恒为1。

## Slide 67
3) 卡诺图化简法的步骤和原则
用卡诺图化简逻辑函数时，一般先画出函数的卡诺图，然后将卡诺图中的1方格按逻辑相邻特性进行分组画圈。每个圈得到一个简化的与项，与项中只包含在圈中取值没有变化过的变量，值为1的以原变量出现，值为0的以反变量出现。再将所得各个与项相或，即得到该函数的最简与或表达式。

## Slide 68: 在化简中涉及的几个概念：
（1）蕴涵项: 在函数的任何与或表达式中，每个与项称为该函数的蕴涵项(Implicant)。显然，卡诺图中，任一标“1”的最小项以及由2i个相邻最小项所形成的圈都是函数的蕴涵项。
（2）质蕴涵项: 如果某一蕴涵项不是该函数中其它蕴涵项的一个子集，则此蕴涵项称为质蕴涵项(Prime Implicant)。从卡诺图上看，所谓质蕴涵项就是大得不能再大的圈。
（3）必要质蕴涵项: 如果一个质蕴涵项，至少包含了一个其它任何质蕴涵项都不包含的标1最小项，则此质蕴涵项称为必要质蕴涵项(Essential Prime Implicant)。

## Slide 69
用卡诺图化简布尔函数的基本步骤如下：
(1) 将逻辑函数正确地标到卡诺图上，并在图上找出所有质蕴涵项；
(2) 求出所有必要质蕴涵项；
(3) 求函数的最小覆盖(即函数的最简表达式)。

## Slide 70
【例】 用卡诺图法化简函数 写出其最简与或表达式。
解:首先将函数F转换为一般与或表达式:
并画出函数F的卡诺图。
1
1
1
AB
CD
00
01
00
01
1
1
11
10
11
1
1
10
1
1
1
D
C
B
写出函数的最简与或表达式

## Slide 71
【例】 用卡诺图化简函数F=∑m（0,1,2,5,6,7,8,10,11,12,13,15），写出其最简与或表达式。
解:画出函数F的卡诺图
1
AB
CD
00
01
1
11
10
1
1
00
01
11
10
1
1
1
1
1
1
1
1
(
a
)
D
B
BC
A
ACD
C
AB
D
C
A
1
AB
CD
00
01
1
11
10
1
1
00
01
11
10
1
1
1
1
1
1
1
1
(
b
)
D
C
A
BD
D
C
A
C
B
A
C
B
A

## Slide 72
2. 用卡诺图法求函数的最简或与式（补充内容）
求函数的最简或与式时，可以先求出其反函数（卡诺图中的0方格）的最简与或式，再取反得到函数的最简或与式。一般的步骤如下:
（1）画出函数的卡诺图。
（2）对相邻的0方格对应的最小项进行分组合并，求反函数的最简与或式。
（3）对所得反函数的最简与或式取反，得函数的最简或与式。

## Slide 73
【例】 用卡诺图法化简函数，写出其最简或与式。
解: 画出F的卡诺图，得的反函数的最简与或式:
1
AB
CD
00
01
1
0
11
10
0
1
1
00
01
11
10
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
D
B
C
B
A
AB

## Slide 74
最后对反函数取反，得函数的最简或与式:
（用反演律可得）

## Slide 75
BC
A
00 01 11 10
0
1
1
1
1
1
用卡诺图表示。
例4

## Slide 76
CD
AB
00 01 11 10
00
01
11
10
逻辑表达式不是最小项的形式，化成最小项后，再画卡诺图
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1
1
1
1
1
1
用卡诺图表示。
例5

## Slide 77
BC
A
00 01 11 10
0
1
1
1
1
1
根据下面的真值表画出卡诺图。
A B C F
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1
例6

## Slide 78
CD
AB
00 01 11 10
00
01
11
10
1
1
1
1
1 1 1 1
1 1
F=
例7

## Slide 79
BC
A
00 01 11 10
0
1
1
1
1
1
根据下面的真值表画出卡诺图并化简。
A B C F
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 1
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 1 1
F=
例8

## Slide 80
BC
A
00 01 11 10
0
1
1
1
1
1
F=
用卡诺图化简。
例9

## Slide 81
CD
AB
00 01 11 10
00
01
11
10
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1
1
1
1
1
1
F=
用卡诺图化简。
例10

## Slide 82: 9.3 集成逻辑门电路
9.3.1 TTL与非门电路
9.3.2 CMOS门电路
9.3.3 三态输出与非门电路
9.3.4 集成逻辑门电路使用中的几个实际问题

## Slide 83
逻辑门
组成数字逻辑电路的基本逻辑器件。
1）体积大、工作不可靠。
2）需要不同电源。
3）各种门的输入、输出电平不匹配。
集成门电路
具有体积小、可靠性高、速度快的特点，而且输入、输出电平匹配，所以早已广泛采用。
分立元件门电路
由二极管或晶体管组成的逻辑门电路。
按集成度：SSI，MSI，LSI，VLSI。
按制造工艺：TTL，MOS。

## Slide 84
74LS00内含4个2输入与非门，74LS20内含2个4输入与非门。
9.3.1 TTL与非门电路

## Slide 85
1. 电压传输特性
TTL与非门的特性和技术参数
测试电路
&
+5V
ui
u0

## Slide 86
u0(V)
ui(V)
1
2
3
UOH
(3.6V)
UOL
(0.3V)
传输特性曲线
u0(V)
ui(V)
1
2
3
UOH
“1”
UOL
(0.3V)
阈值UT=1.4V
理想的传输特性
输出高电平
输出低电平

## Slide 87
（1）输出高电平UOH、输出低电平UOL
UOH2.4V UOL 0.4V 便认为合格。
典型值UOH=3.6V UOL 0.3V
2. 主要参数
UOH
(3.6V)
(0.3V)
UOL
（2）输入高电平UIH、
输入低电平UIL
u0(V)
ui(V)
1
2
3
UIL
UIH
Uoff
Uon
典型值UIH=3.6V UIL 0.3V
开门电平Uon= UIH（min）
关门电平Uoff = UIL （max）
典型值Uon=1.8V Uoff =0.8V

## Slide 88
（3）阈值电压UT
ui<UT时，认为ui是低电平。
ui>UT时，认为ui是高电平。
UT=1.4V
u0(V)
ui(V)
1
2
3
UOH
UOL
阈值UT=1.4V

## Slide 89
（4）抗干扰容限（噪声容限）
低电平噪声容限：
UNL= Uoff- UIL
高电平噪声容限：
UNH= UIH - Uon
u0(V)
ui(V)
1
2
3
UOH
(3.4V)
(0.3V)
UOL
UIL
UIH
Uoff
Uon
UNL
UNH

## Slide 90
（5）扇出系数
&
&
？
前后级之间电流的联系
门电路输出驱动同类门的个数

## Slide 91
（6）平均传输时间
t
ui
o
t
uo
o
50%
50%
tpd1
tpd2
平均传输时间

## Slide 92
1、悬空的输入端相当于接高电平。
2、为了防止干扰，可将悬空的输入端接高电平。
注意！

## Slide 93
CMOS反相器
UDD
S
VT2
D
VT1
A
F
NMOS管
PMOS管
CMOS电路
9.3.2 CMOS门电路

## Slide 94
UDD
S
VT2
D
VT1
A
F
A=0
截止
导通
F=“１”
工作原理：

## Slide 95
UDD
S
VT2
D
VT1
A
F
A=１
导通
截止
F=“0”
工作原理：

## Slide 96
VTN1
UDD
S
D
VTP2
VTP1
VTN2
A
B
F
A=0
B=0
截止
导通
F=1
CMOS与非门

## Slide 97
VTN1
UDD
S
D
VTP2
VTP1
VTN2
A
B
F
A=0
B=1
截止
导通
F=1

## Slide 98
VTN1
UDD
S
D
VTP2
VTP1
VTN2
A
B
F
A=1
B=0
截止
导通
F=1

## Slide 99
VTN1
UDD
S
D
VTP2
VTP1
VTN2
A
B
F
A=1
B=1
导通
F=0
截止

## Slide 100
A
B
F
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
CMOS电路的优点：
１、静态功耗小。
2、允许电源电压范围宽（318V）。
3、扇出系数大，抗噪容限大。

## Slide 101
符号
低电平起作用
&
A
B
F
EN
E
功能表
E=1
E=0
9.3.3 三态输出与非门电路
符号
功能表
高电平起作用
&
A
B
F
EN
E

## Slide 102
0
1
0
三态门主要作为TTL电路与总线间的接口电路
用途：
E1、E2、E3分时接入高电平
E1
E2
E3
公用总线
&
A
B
EN
&
A
B
EN
&
A
B
EN

## Slide 103
9.3.4 集成逻辑门电路中的几个实际问题
1. TTL门电路与CMOS门电路性能的比较
（1）与TTL相比，CMOS的功耗非常低。
（2）TTL电源电压范围较窄，典型值为+5V；
CMOS电源电压范围较宽，易于与其他电路接口。
（3）CMOS门电路的工作速度低于TTL门电路，
HCMOS，其工作速度与TTL门电路差不多。
当CMOS门电路的电源电压UDD=+5V时，它可以和低耗能的TTL门电路兼容。

## Slide 104
2. TTL门电路与CMOS门电路的接口
UOH(min)≥UIH(min)
UOL(max)≥UIL(max)
IOH(max)≥nIIH(max)
IOL(max)≥mIIL(max)
（1）TTL门电路驱动CMOS门电路
输出端与电源之间接入一个电阻（上拉电阻）。
（2）CMOS门电路驱动TTL门电路
驱动能力范围内：直接连接
驱动能力范围外：扩流

## Slide 105
3. 门电路带负载时的接口电路
（1）门电路驱动显示器件
（2）门电路驱动机电性负载

## Slide 106
4. 多余输入端的处理
TTL：
悬空（易引入干扰）
直接接+UCC
通过合适电阻接+UCC
CMOS：
直接接+UDD
不许悬空！
5. 输出端的连接：
（三态门、OC门除外）
输出端不能并联！
输出端不能接地！
输出端不能直接接电源！
！

## Slide 107: 9.4 组合逻辑电路的分析与设计
9.4.1 组合逻辑电路的分析
9.4.2 组合逻辑电路的设计

## Slide 108
逻辑电路
组合逻辑电路
时序逻辑电路
当前的输出仅取决于当前的输入
除与当前输入有关外还与原状态有关

## Slide 109
3、列出输入输出状态表并得出结论。
9.4.1 组合逻辑电路的分析
分析步骤：
电路 结构
输入输出之间的逻辑关系
1、由给定的逻辑图写出逻辑关系表达式。
4、根据输入输出状态表判断逻辑功能。
2、运用逻辑代数对逻辑式进行化简或变换。

## Slide 110
分析下图的逻辑功能。
&
&
&
A
B
F
1
1
例11

## Slide 111
状态表
相同为“1”
不同为“0”
同或门
=1

## Slide 112
分析下图的逻辑功能。
&
&
&
&
A
B
F
例12

## Slide 113
状态表
相同为“0”
不同为“1”
异或门
=1
F

## Slide 114
分析下图的逻辑功能。
&2
&3
&4
A
M
B
1
F
=1
0
1
被封锁
1
1
例13

## Slide 115
&2
&3
&4
A
M
B
1
F
=0
1
0
被封锁
1
选通电路

## Slide 116
9.4.2 组合逻辑电路的设计
任务要求
最简单的逻辑电路
1、指定实际问题的逻辑含义，列出逻辑状态表。
分析步骤：
2、根据状态表，写出逻辑式。
3、用逻辑代数对逻辑式进行化简或变换。
4、根据化简、变换后的逻辑式画出逻辑图。

## Slide 117
设计三人表决电路（A、B、C）。每人一个按键，如果同意则按下，不同意则不按。结果用指示灯表示，多数同意时指示灯亮，否则不亮。
1) 首先指明逻辑符号取“0”、“1”的含义。三个按键A、B、C按下时为“1”，不按时为“0”。输出是F，多数赞成时是“1”，否则是“0”。
2) 根据题意列出逻辑状态表。
例14

## Slide 118
逻辑状态表
A
C
B
F
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
3) 根据状态表，写出逻辑式。
（1）取结果为“1”的项，将输入变量写成“与”的形式；（变量为1，取原变量，变量为0，取反变量）
A
B
C
B
A
C
C
B
A
B
C
A
F=
+
+
+
4) 化简逻辑式。
（2）将各项写成“或”的形式

## Slide 119
A
B
C
B
A
C
C
B
A
B
C
A
F=
+
+
+
B
C
A
+
B
C
A
+
A
B
C
B
A
C
C
B
A
+
+
B
C
A
+
=
=
A
B
C
+
+
C
B
A
B
C
A
+
B
C
A
+
B
C
A
B
A
C
+
=
+
A
B
C
+
)
(A
+
B
A
C
+
)
(B
A
C
B
+
)
(C
=
B
C
+
+
A
C
A
B

## Slide 120
BC
A
00 01 11 10
0
1
1
1
1
1
A
B
C
B
A
C
C
B
A
B
C
A
F=
+
+
+
用卡诺图化简：
F=

## Slide 121
5) 根据逻辑表达式画出逻辑图。
&
1
&
&
A
B
B
C
F

## Slide 122
&
&
&
&
A
B
C
F
若用与非门实现

## Slide 123: 9.5 常用组合逻辑模块
9.5.1 加法器
9.5.2 编码器
9.5.3 译码器
9.5.4 数据分配器与数据选择器
9.5.5 数值比较器
9.5.6 用中规模组合逻辑模块实现组合逻辑函数

## Slide 124
9.5.1 加法器
1. 半加器
半加运算不考虑从低位来的进位
A---加数；B---被加数；S---本位和；C---进位。
逻辑状态表

## Slide 125
用与非门实现
画出逻辑图
由逻辑式知，需七个门
&
&
&
A
B
&
1
1
1
S
C

## Slide 126
化简后，可得
S
&
&
&
&
A
B
1
C

## Slide 127
用异或门构成
逻辑符号
=1
&
A
B
S
C
A
B
C
S

CO
2. 全加器
ai---加数；bi---被加数；ci-1---低位的进位；
si---本位和；ci---进位。

## Slide 128
a
i
b
i
c
i-1
s
i
c
i
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
逻辑状态表

## Slide 129
半加和
所以：

## Slide 130
全加器逻辑图
逻辑符号
si
1
ai
bi
Ci-1
ci
C
S

CO

CO
ai
bi
ci-1
si
ci

CI
CO

## Slide 131
4位超前进位TTL加法器74LS283
引线排列图和逻辑符号图
两组4位二进制数输入：
A4A3A2A1、B4B3B2B1，
一个低位向本位的进位输入：CI，
一组二进制数输出：S4S3S2S1，
一个最高位的进位输出：C4。

## Slide 132
9.5.2 编码器
编码：赋予选定的一系列二进制代码以固定的含义。
编码器：实现编码功能的逻辑电路。
数值
文字符号
二进制代码
编码
为了表示字符
数字系统的信息

## Slide 133
1. 二进制编码器
将一系列信号状态编制成二进制代码。
n个二进制代码（n位二进制数）有2n种不同的组合，可以表示2n个信号。
输入：
N个信号
输出：
n位二进制代码
2n  N

## Slide 134
用与非门组成三位二进制编码器
---八线-三线编码器
输入：
I1I8八个信号
输出：
F2、F1、F0三位二进制数
因为：
23 = 8
1、列出状态表（编码表）
2、写出逻辑表达式并进行化简和变换
3、根据化简和变换后的逻辑式画出逻辑图
例15

## Slide 135
I
0
I
1
I
2
I
3
I
4
I
5
I
6
I
7
Y
2
Y
1
Y
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
编码表

## Slide 136
&
Y2
&
Y1
&
Y0
1
I1
1
I6
1
I2
1
I3
1
I4
1
I5
1
I7
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
八-三线编码器

## Slide 137
8-3线优先编码器
当待编码的几个信号同时为1时，应按照事先编排好的优先顺序输出。具有此种功能的编码器为优先编码器。
74LS148为8-3线优先编码器

## Slide 138
集成3位二进制优先编码器74LS148
ST为使能输入端，低电平有效。YS为使能输出端，通常接至低位芯片的端。YS和ST配合可以实现多级编码器之间的优先级别的控制。YEX为扩展输出端，是控制标志。 YEX ＝0表示是编码输出； YEX ＝1表示不是编码输出。

## Slide 139
74LS148编码器状态表
输 入
输 出
S（E）
I0
I1
I2
I3
I4
I5
I7
I6
Y1
Y2
Y0
YEX
Y0
0
1
1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
1
1
1


0
1
1
1
1
1



0
1
1
1
1




0
1
1
1





0
1
1






0
1







0
1
1
1
1
1
1
1
1








1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
输入：逻辑0(低电平）有效
输出：逻辑0(低电平）有效

## Slide 140
在BCD码中，十进制数 (N)D 与二进制编码 (K3K2K1K0)B 的关系可以表示为：
(N)D= 23 K3 + 22 K2+ 21 K1+ 20 K0
8
4
2
1
在BCD码中，用四位二进制数表示0~9十个数码。
亦称8421码
2. 二---十进制编码器
0000
0001
0010
0011
0110
0111
1000
1001
0101
0100
8421码
十进制数
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Slide 141
将十个状态（对应于十进制的十个代码）编制成BCD码。
十个输入
需要几位输出？
四位
输入：I0 I9
输出：Y0  Y3
列出状态表如下：
十-四线编码器
二---十进制编码器

## Slide 142
编码表
输入
Y
3
Y
2
Y
1
Y
0
I
0
0
0
0
0
I
1
0
0
0
1
I
2
0
0
1
0
I
3
0
0
1
1
I
4
0
1
0
0
I
5
0
1
0
1
I
6
0
1
1
0
I
7
0
1
1
1
I
8
1
0
0
0
I
9
1
0
0
1
逻辑图略

## Slide 143
9.5.3 译码器
1. 二进制译码器
将输入的一组n位二进制码译成2n种电路状态。也叫n---2n线译码器。
译码器的输入：
n位二进制代码
译码器的输出：
2n个高低电平信号
编码的逆过程，即将某二进制代码翻译成电路的某种状态。
译码

## Slide 144
2-4线译码器的逻辑图
输入
控制端
输出

## Slide 145
由逻辑式得真值表
m0 ~ m3为A1A0的4个最小项
当S=1时
译码器：最小项发生器

## Slide 146
集成二进制译码器74LS138
A2、A1、A0为二进制译码输入端， 为译码输出端（低电平有效），G1、 、 为选通控制端。当G1＝1、 时，译码器处于工作状态；当G1＝0、 时，译码器处于禁止状态。

## Slide 147
74LS138的真值表
输入：自然二进制码
输出：低电平有效

## Slide 148
集成二进制译码器的应用
① 实现存储系统的地址译码；
② 实现逻辑函数；
③ 用作数据分配器或脉冲分配器。
实现组合逻辑函数的步骤：
1、确定逻辑表达式中的各个最小项（或者是逻辑状态表中结果为1的各个最小项）。
2、先将输入变量接在地址输入端，再把与上步中确定的最小项对应的译码器的输出端适当连接，就可以实现组合逻辑功能。
最小项中的原变量为“1”，反变量为“0”；则最小项对应的二进制的代码按权展开后的结果与译码器的输出端的下标对应。

## Slide 149
利用74LS138型3-8线译码器实现逻辑函数Y=AB+BC+CA
变换
Y6
Y7
Y3
Y5
例16

## Slide 150
C B A
&
Y
“1”
总结
用n位地址输入的译码器，可以产生任何一种输入变量数不大于n的组合逻辑函数。

## Slide 151
74LS138的级联

## Slide 152
2. 显示译码器
二-十进制编码
显示译码器
显示器件
在数字系统中，常常需要将运算结果用人们习惯的十进制显示出来，这就要用到显示译码器。
显示器件：
常用的是七段显示器件
a
b
c
d
e
f
g

## Slide 153
接法：
共阴极：
共阳极：
“1”亮，“0”不亮
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
d
e
f
g
+5V
“0”亮，“1”不亮
各段加正向电压导通，发光;
各段加反向电压截止，不发光
各段加反向电压导通，发光;
各段加正向电压截止，不发光

## Slide 154
七段显示译码表
a
b
c
d
f
g
A3 A2 A1 A0 a b c d e f g
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1
e
（共阴极接法）
0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1
0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1
0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1
0
9
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 155
显示译码器：
CD4511的逻辑功能示意图
（驱动共阴）
特点:
灯测试 LT： 低有效，显示8
消隐输入BI： 低有效，不显示
锁 存 LE： 高有效，LE=1锁存，
显示数字不变。
如数字万用表上的HOLD键。按下，可将显示数据锁存，不再变化。
CT4511与七段显示器件的连接

## Slide 156
数据输入端
输出端
9.5.4 数据分配器与数据选择器
&
&
&
&
A1
A0
1
1
D
Y0
Y1
Y2
Y3
使一路输入信号分配到多路输出。
分配控制端
1. 数据分配器

## Slide 157
D F3
1 1
D F2
1 0
D F1
0 1
D F0
0 0
数据分配
A1 A0
功能表

## Slide 158
2. 数据选择器
从一组数据中选择一路信号进行传输。
A0
A1
D3
D2
D1
D0
W
控制信号
输入信号
输出信号
数据选择器类似一个多投开关。选择哪一路信号由相应的一组控制信号控制。

## Slide 159
从n个数据中选择一路传输，称为n选一数据选择器。若被选择数据为m位，则称为m位n选一数据选择器。
W3
X3
Y3
W2
X2
Y2
W1
X1
Y1
W0
X0
Y0
A
控制信号
四位二选一选择器

## Slide 160
数据输入端
电路图
W
A1
A0
&
&
&
&
1
1
1
1
D0
D1
D2
D3
E
选择控制端
使能控制端
输出端

## Slide 161
W
A1
A0
&
&
&
&
1
1
1
1
D0
D1
D2
D3
E
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
D0
D0

## Slide 162
D1
W
A1
A0
&
&
&
&
1
1
1
1
D0
D1
D2
D3
E
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
D1

## Slide 163
W
A1
A0
&
&
&
&
1
1
1
1
D0
D1
D2
D3
E
0
1
0
0
0
0
0

## Slide 164
集成双4选1数据选择器74LS153
控制端

## Slide 165
集成8选1数据选择器74LS151

## Slide 166
用两片74LS151构成十六选一数据选择器
=0
D0D7
=1
D0D7
…
D0
D7
…
A0
A1
A2
…
D0
D7
…
A0
A1
A2
&
A0
A1
A2
A3
D8
D15

D0
D7

1

## Slide 167
…
D0
D7
…
A0
A1
A2
…
D0
D7
…
A0
A1
A2
&
A0
A2
A2
A3
D8
D15

D0
D7

=1
D8D15
=1
D8D15
1

## Slide 168
分析
用数据选择器设计逻辑电路
四选一选择器功能表
类似三变量函数的表达式！

## Slide 169
利用四选一选择器实现如下逻辑函数。
与四选一选择器输出的逻辑式比较
可以令：
变换
设计时采用函数式比较法
例17

## Slide 170
接线图
）
（
）
（
）
（
GA
1
)
A
G
(
R
A
G
R
A
G
R
Y
·
+
+
+
=
D0
D1
D2
D3
A0
A1
W
A
G
R
Y
“1”
74LS153
1
E

## Slide 171
A | B | Y(A=B) | Y(A<B) | Y(A>B)
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0
9.5.5 数值比较器
1.一位数值比较

## Slide 172
2.多位数码比较（4位）
方法：先高位，高位相同看次位，依此类推 。

## Slide 173
+
+
+

## Slide 174
集成数值比较器

## Slide 175
9.5.6 用中规模组合逻辑模块实现组合逻辑函数
1. 用全加器实现组合逻辑设计
用74LS283设计一个将8421BCD码转换成余3码的转换电路。
解：
BCD码+0011=余3码
例18

## Slide 176
2. 用译码器实现组合逻辑设计
实现组合逻辑函数的步骤：
（1）将逻辑函数的逻辑式写成最小项或的形式；
（2）将译码器的地址输入端接输入逻辑变量；
（3）将逻辑式中出现的最小项所对应的译码器输出端适当连接。（若译码器输出端高电平有效，就将选中的输出端用或门连接；若译码器输出端低电平有效，就将选中的输出端用与非门连接）

## Slide 177
逻辑状态表
利用74LS138型3-8线译码器实现全加器
a
i
b
i
c
i-1
s
i
c
i
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
例19

## Slide 179
ci-1 b a
ci
“1”
&
&
si

## Slide 180
3. 用数据选择器实现组合逻辑设计
逻辑对比法：
只需要使数据选择器的逻辑式与要实现的逻辑函数的逻辑式相同，将输入变量直接或经门电路分别与选择输入端（地址端）及数据输入端相连，即可实现逻辑函数。

## Slide 181
利用74LS153实现三人无弃权表决电路。
74LS153的逻辑式为：
三人无弃权表决的逻辑函数：
可写成：
对比两个逻辑式可以看出，
令A1=A，A0=B，则
D0= 0，D1=C，D2=C，D3=1。
例20

## Slide 182
A1=A，A0=B，D0= 0，D1=C，D2=C，D3=1。

## Slide 183
作 业
作业日期
9-5
9-7
9-9
9-15
9-17

## Slide 184
END