## Slide 1
3.3 简单正弦交流电路的分析
3.4 电路的频率特性
3.1 正弦交流电的基本概念
3.2 单一参数的正弦交流电路
3.5* 非正弦周期信号的电路
第3章 交流电路

## Slide 2
掌握正弦量的三要素及其相量表示法。
能够用相量法分析和计算简单正弦交流电路。
掌握正弦交流电路中功率的计算和功率因数的提高。
理解谐振电路的特点。
了解谐波分析法，能够求解非正弦周期电路中的有效值和平均值。
学习目标

## Slide 3
3.1 正弦交流电的基本概念
3.1.1 正弦量的三要素
3.1.2 正弦量的相量表示法

## Slide 4
交流电
如果电流或电压每经过一定时间 （T ）就重复变化一次，则此种电流 、电压称为周期性交流电流或电压。如正弦波、方波、三角波、锯齿波 等。
3.1.1 正弦量的三要素
正弦交流电
如果交流电的大小与方向均随时间按正弦规律变化，称为正弦交流电。

## Slide 5
如果在电路中电动势的大小与方向均随时间按正弦规律变化，由此产生的电流、电压大小和方向也是正弦的，这样的电路称为正弦交流电路。
正弦交流电路
正弦量
正弦电压和电流
正弦量的正方向
指正弦量正半周的方向
u
t
实际方向和假设方向一致
实际方向和假设方向相反

## Slide 6
传输经济；
变压方便；
交流电机运行稳定，价格便宜；
波形不畸变。
正弦交流电的优点

## Slide 7
正弦量的三要素

i
w：角频率（弧度/秒）
 ：初相角
三要素:
：电流幅值（最大值）

## Slide 8
1). 周期 T： 变化一周所需的时间。 单位：S，mS
3). 角频率 ω： 每秒变化的弧度。 单位：rad/s
2). 频率 f： 每秒变化的次数。单位：Hz，kHz
T
1、周期与频率
表示正弦量的变化速度
i

## Slide 9
 电网频率： 中国 50 Hz
美国 、日本 60 Hz
 有线通讯频率：300 - 5000 Hz
 无线通讯频率： 30 kHz - 3×104 MHz

## Slide 10
最大值:
电量名称必须大写,下标加 m。
如：Um、Im 、Em
2、幅值（最大值）与有效值
表示正弦量的大小
u
t
Um
有效值:
与交流热效应相等的直流定义为交流电的有效值

## Slide 11
交流
直流
热效应相当
有效值概念
（方均根值）
可得,
当
时，

## Slide 12
注意 ！
瞬时值：小写字母表示正弦量每一瞬间的数值。
最大值：大写字母加下标m表示瞬时值中最大的数值。
有效值：大写字母表示正弦量的大小。
交流电压、电流表测量数据为有效值
交流设备名牌标注的电压、电流均为有效值
u ，i ，e
瞬时值
U ，I ，E
有效值
Um ，Im ，Em
最大值

## Slide 13
例1
电器
~ 220V
最高耐压 =300V
若购得一台耐压为 300V 的电器，是否可用于 220V 的线路上?
不能用！
有效值 U = 220V
最大值 Um = = 311V
电源电压

## Slide 14
3、初相位与相位差
——正弦波的相位角或相位
—— t = 0 时的相位，称为初相位或初相角。

i


## Slide 15

i
：初相位
时间起点距离变化起点的角度
 可正可负
若时间起点在变化起点的右边，则 为正
若时间起点在变化起点的左边，则 为负

i
时间起点
变化起点

## Slide 16
j ：相位差
两个同频率正弦量的初相之差
i2
i1
1
2
j = 1-2

## Slide 17
i2
i1
1
2
i2
1=0
2
i1
j = 1-2 > 0
称i1超前于i2
j = 1-2 < 0
称i1滞后于i2
j = 1-2 = 0
称i1与i2 同相位
i1
1
2
i2
j = 1-2 = 1800
i1与i2 反相位
i1
1
2
i2

## Slide 18
3.1.2 正弦量的相量表示法
瞬时值表达式（三角函数表达式）
波形图
i
当参与运算的正弦量为同频率正弦量时，用相量表示和计算可以使正弦电路的计算简化。

## Slide 19
复数及其运算
+1
j
A
实部a
虚部 b
模r
幅角
极坐标型
代数型

## Slide 20
正弦波的相量表示方法
在线性正弦交流电路中的电源频率单一时，电路中所有的电压电流为同频率正弦量，此时， 可不考虑，主要研究正弦量的幅度与初相位的变化
可用一个有向线段（矢量）表示正弦量：
其长度表示正弦量的有效值；
其与横轴的夹角表示正弦量的初相位。
描述正弦量的有向线段称为相量 (phasor )：
相量的模（长度）表示正弦量的有效值；
相量的幅角（与横轴的夹角）表示正弦量的初相位。
1) 正弦量的相量表示

## Slide 21
2) 相量的两种表示形式
3) 相量的书写方式
相量图:
相量式:
把相量表示在复平面的图形（可省略坐标轴）
包含幅度与相位信息

U
用符号: 表示。

## Slide 22
例1
有效值
有效值
初相位
初相位
相量式
相量图
30 o
60 o

## Slide 23
4) 同频率正弦量的运算
ua = u1 + u2
加减用相量图—平行四边形法则
ub = u1 - u2
a
60 o
30 o
b

## Slide 24
 用复数运算
加、减运算
设：
则：
复数的加减运算用代数式

## Slide 25
设：
则：
乘 、除运算
复数的乘除运算用极坐标式

## Slide 26
j为旋转因子
1 90°= +j
一个相量乘以 j，该相量模不变， 逆时针转90°
一个相量除以 j（乘以 - j ），该相量模不变， 顺时针转90°
设：任一相量

## Slide 27
注意 ！
1. 只有正弦量才能用相量表示，非正弦量不可以。
2. 只有同频率的正弦量才能画在一张相量图上进行比较运算，不同频率不行。
3. 复数只能表示正弦量，不等于正弦量。
4. 用复数表示正弦量时，要注意正弦量所在象限。

## Slide 28
 在第一象限
设a, b为正实数
 在第二象限
 在第三象限
 在第四象限

## Slide 29
在下列几种情况下，哪些可以用相量进行 运算，如何运算？
1.
2.
3.
4.
解:
只能用相量法计算3式:
同频率
正弦量
例2

## Slide 30
解：
已知瞬时值表达式，求相量。
已知:
求： i 、u 的相量
例3

## Slide 31
100
220

## Slide 32
解：
例4
已知相量，求瞬时值表达式 。
已知: 两个频率都为 1000 Hz 的正弦电流其相量形式为 ，

## Slide 33
求: u1 , u2 , u3 , u4
解:
例5
已知: 相量
+1
+j

## Slide 34
瞬时值表达式
波形图
i
小结:正弦量的四种表示法
相量图
相量式
瞬时值 -- 小写u, i, e；
有效值 – 大写U, I, E；
最大值 -- 大写+下标m；
复数、相量 --- 大写 + “.”

I

## Slide 35
判断下列各式的正误：
瞬时值
复数
瞬时值
复数
例6

## Slide 36
有效值

最大值

## Slide 37
3.2 单一参数的正弦交流电路
3.2.1. 电阻元件的正弦交流电路
3.2.2. 电感元件的正弦交流电路
3.2.3. 电容元件的正弦交流电路

## Slide 38
3.2.1. 电阻元件的正弦交流电路
u
i
R
设
则
Notes: 21

## Slide 39
1. 频率关系
2. 相位相同
3. 大小关系
4. 相量关系
或
电阻元件上电压、电流同频率
电阻元件上电压、电流同相位
即：相量关系亦满足欧姆定律
则

## Slide 40
5、功率
u
i
R
瞬时功率 p：瞬时电压与瞬时电流的乘积
小写
Notes: 22

## Slide 41
u
i
p
ωt
ωt

## Slide 42
平均功率（有功功率）P：一个周期内的平均值
大写

## Slide 43
3.2.2 电感元件的正弦交流电路
u、i 基本关系式：
设
则
i
u
L
Notes: 23

## Slide 44
电感电路中电流、电压的关系
1. 频率关系
2. 相位关系
i
u
电感元件上电压、电流同频率
u 领先 i 90 °

## Slide 45
3. 大小关系
定义：感抗（Ω）
则：
感抗是频率的函数， 表示电感电路中电压、电流有效值之间的关系，且只对正弦波有效。
ω
XL
ω = 0 时
XL = 0
E
+
_
R
e
+
_
L
R

## Slide 46
4. 相量关系
则：

## Slide 47
5、功率
瞬时功率 p ：
i
u
L
Notes: 24

## Slide 48
储存 能量
P <0
释放 能量
+
P >0
P <0
可逆的
能量转换
过程
u
i
u
i
u
i
u
i
+
P
P >0
u
i
i
u
L

## Slide 49
平均功率 P （有功功率）
纯电感不消耗能量，只和电源进行能量交换（能量的吞吐）。
Notes: 25

## Slide 50
无功功率 Q
Q 的单位：乏、千乏 (var、kvar)
电感瞬时功率所能达到的最大值。用以衡量电感电路中能量交换的规模。
Q 的定义：

## Slide 51
u，i基本关系式:
设：
3.2.3 电容元件的正弦交流电路
u
i
C
则：
Notes: 27

## Slide 52
电容电路中电流、电压的关系
i
u
1. 频率关系
2. 相位关系
电感元件上电压、电流同频率
i领先 u 90 °
U
UwC

## Slide 53
3. 大小关系
或
定义容抗（Ω）
则：

## Slide 54
容抗是频率的函数， 表示电容电路中电压、电流有效值之间的关系，且只对正弦波有效。
ω = 0 时
XC = 
E
+
_
R
e
+
_
C
R
ω

## Slide 55
4. 相量关系
设：
则：

## Slide 56
5、功率
u
i
瞬时功率 p

## Slide 57
充电
p
放电
放电
P < 0
释放
能量
充电
P > 0
储存
能量
u
i
u
i
u
i
u
i
i
u
ωt

## Slide 58
平均功率 P
P = 0

## Slide 59
瞬时功率达到的最大值（吞吐规模）
无功功率 Q
（电容性无功功率取负值）

## Slide 60
例7
已知： C ＝1μF
求：I 、i
u
i
C
求电容中的电流。
解：
电流有效值

## Slide 61
瞬时值
i 超前于 u 90°
电流有效值

## Slide 62
单一参数电路中复数形式的欧姆定律
复数形式的欧姆定律
在正弦交流电路中，若正弦量用相量 表示，电路参数用复数阻抗（ )表示，则直流电路中介绍的基本定律、公式、分析方法都能用。
电阻电路
电感电路
电容电路

## Slide 63
电压、电流瞬时值的关系符合基尔霍夫定律
简单正弦交流电路的关系(以R-L电路为例）
uL
i
uR
u
R
L

## Slide 64
电流、电压相量符合相量形式的欧姆定律、基尔霍夫定律
R
L

## Slide 65
正弦交流电路中电压、电流有效值不符合基尔霍夫定律！
注意 ！
因为有效值只能反映各量间的大小关系，不能反映相位关系。

## Slide 66
在电阻电路中判断下列各式的正误
瞬时值
有效值



## Slide 67
在电感电路中判断下列各式的正误


## Slide 68
单一参数正弦交流电路的分析计算小结
R
i
u
设
则
t
I
i
w
sin
2
=
u、 i 同相
0
L
i
u
dt
di
L
u
=
C
i
u
dt
du
C
i
=
设
则
设
t
U
u
w
sin
2
=
则
)
90
sin(
1
2
°
+
=
t
C
U
i
w
w
C
X
IX
U
C
C
w
1
=
=
u领先 i 90°
u落后i 90°
0
0
L
X
I
UI
2
C
X
I
UI
2
-
-
电路
参数
电路图
（正方向）
复数
阻抗
电压、电流关系
瞬时值
有效值
相量图
相量式
功率
有功功率
无功功率
基本
关系
R
I
UI
2

## Slide 69
3.3 简单正弦交流电路的分析
3.3.1 基尔霍夫定律的相量形式
3.3.2 正弦交流电路的阻抗
3.3.3 正弦交流电路的功率

## Slide 70
3.3.1 基尔霍夫定律的相量形式
对正弦交流电路的任一节点:
KCL:
对正弦交流电路的任一回路:
KVL:

## Slide 71
设
则
1、串联电路
u
R
C
i
L

## Slide 72
相量图
先画出参
考相量
相量表达式：
电压
三角形
串联相量模型:压三角
R
C
L

## Slide 73


## Slide 74
结论: 在R,L,C串联的正弦交流电路中，

## Slide 75
则
2、并联电路
设
u
R
L
C
iR
i
iL
iC

## Slide 76
相量图
先画出参
考相量
电流
三角形
相量表达式：
其中：
并联相量模型：流三角
R
L
C

## Slide 78
注意 ！
1. 串联的正弦交流电路总电压是各分电压的相量和。画相量图时应以电流为参考相量；
3. 只有相量和瞬时值满足KCL,KVL,有效值和最大值不满足KCL,KVL 。
2. 并联的正弦交流电路总电流是各支路电流的相量和。 画相量图时应以电压为参考相量；

## Slide 79
因为交流物理量除有效值外还有相位。
在R-L-C串联电路中判断下式的正误
R
C
L

## Slide 80
正误判断
在 R-L-C 串联电路中，假设



## Slide 81
在 R-L-C 串联电路中，假设
正误判断



## Slide 82
例8
解：并联电路以电压为参考相量，
画出相量图：由相量图可知：
I=10A
U=ICXC=100V
因为：R=XL，所以： R=XL=5 
图示电路中，已知：R=XL, XC=10, IC=10A。
同相位，求：I, IRL, U, R, XL。
R
C
L

## Slide 83
3.3.2 正弦交流电路的阻抗
可得：
Z的模(阻抗值)为电路总电压和总电流有效值之比，Z的幅角(阻抗角)为总电压和总电流的相位差(电压超前于电流的角度)。
１. 阻抗 Z
阻抗值:
阻抗角:
由复数形式的欧姆定律

## Slide 84
R,L,C 串联电路的阻抗
R
C
L

## Slide 85
Z：复数阻抗
实部为阻
虚部为抗
容抗
感抗
阻抗（Z）三角形:
R
j

## Slide 86
阻抗三角形和电压三角形的关系
阻抗三
角形
相
似
电压三
角形

R
j

## Slide 87
Z 和电路性质的关系
 一定时电
路性质由参
数决定
阻抗角
当 时，>0； u 领先 i －－电路呈感性
当 时，<0； u 落后 i －－电路呈容性
当 时，=0； u 、 i 同相 －－电路呈电阻性

## Slide 88
假设R、L、C已定，
电路性质能否确定？
（阻性？感性？容性？）
不能！
当ω不同时，可能出现：
XL > XC ，或 XL < XC , 或 XL =XC 。
R
C
L

## Slide 89
串联电路
2. 阻抗的串、并联
XK中，感抗XL取正，容抗XC取负。
复数运算
Z1
Z2
Z

## Slide 90
并联电路
Z1
Z2
Z

## Slide 91
1) Z 是一个复数，不是正弦交流量，上面不能加点。 Z 在方程式中只是一个运算工具。
注意 ！
2) 在正弦交流电路中应用串、并联公 式计算阻抗时， 所有的参数均为复阻抗！
3) 电路中R ,L ,C参数的复阻抗为:
4) |Z| |Z1|+|Z2|, UU1+U2 , II1+I2
C
L
R
R
,
,

## Slide 92
串联等值电路
若等效阻抗的虚部为正,视为电阻元件与电感元件的串联;
若等效阻抗的虚部为负,视为电阻元件与电容元件的串联;
若等效阻抗的虚部为零,视为纯电阻元件;
如: Z = 3 + j 4 Ω
R= 3  XL= 4 
R
L

## Slide 93
1、
判断电路性质，画等效串联电路，计算电路参数。
解：
容性
XC=2
2、两个理想元件串联，下式什么时候成立？
两个元件的性质相同
电阻、电容或电阻、电感
电容、电感
练习

## Slide 94
3、判断下面的式子何时成立？（从阻抗角的角度）
U=U1+U2
U=U1-U2
串联阻抗的阻抗角相同
串联阻抗的阻抗角相差90
串联阻抗的阻抗角相差180
4、串联电路中，已知Z1=2+j2， Z2=2-j2
求：（1）u；
（2）说明电路性质，作等效电路。
解： (1) Z=Z1+Z2=4 
(2) 电阻性
4

## Slide 95
例9
求图示电路的等效阻抗。已知：R=1K，C=1F， =1000rad/s
R
C
解：

## Slide 96
例10
电路如图。已知:Z1=4+j10， Z2=8-j6， Z3=j8.33。
U=60V。求电流 。
解：
设电压为参考相量：
Z2
Z3
Z1

## Slide 97
1、据原电路图画出相量模型图（电路结构不变）
用复数符号法：根据相量模型及电源等效变换、支路电流法、叠加 原理、 戴维南定理列出相量方程式。
2、用相量图法：选定参考相量，画出相量图，根据各相 量的几何关系求解。
3、将结果变换成要求的形式。
简单正弦交流电路的分析与计算
C
L
R
R
,
,
e
i
u
,
,

## Slide 98
3.3.3 正弦交流电路的功率
p=ui
1. 瞬时功率
设无源二端网络的电压电流为:
则:
RLC
u
i
2. 有功功率、无功功率、视在功率
1）有功功率P（平均功率）

## Slide 99
有功功率是正弦交流电路中电阻元件上消耗的功率。是电压和电流同相位的分量（有功分量）的乘积
1） 有功功率P（平均功率）
u 与 i 的夹角(阻抗角)
总电流
总电压
--- 功率因数

Ucos

## Slide 100
在 R，L，C 组成的交流电路中，储能元件 L，C 虽然不消耗能量，但与电源交换能量，其规模用无功功率来表示。其大小为：
2） 无功功率 Q
若电路为感性， >0，无功功率为正；
若电路为容性， < 0，无功功率为负；
若电路为阻性， =0，无功功率为0。
无功功率是正弦交流电路中电压和电流正交的分量（无功分量）的乘积。

Usin

## Slide 101
S=UI
单位：伏安、千伏安
P
Q
j
S
视在功率
4）功率三角形
无功功率
有功功率
电路中总电压与总电流有效值的乘积
3）视在功率 S

## Slide 102
阻抗三角形
电压三角形
S
Q
P
功率三角形
在R，L，C串联的正弦交流电路中
注意 ！
R
j

## Slide 103
注意 ！
1、交流电气设备是按照规定的额定电压UN和额定电流IN来设计和使用的。
2、变压器的容量是额定电压和额定电流的乘积，即额定视在功率 SN=UNIN 来表示的。
3、交流发电机输出的功率不仅与发电机的端电压及其输出电流的有效值乘积有关，而且与电路（负载）的参数有关，即cos不同，在相同的U、I之下，电路的有功功率和无功功率不同。

## Slide 104
练习
设
（1）判断电路性质，画等效串联电路，计算电路参数。
（2）U? I?
（3）P? Q? S?
解：（1）感性
R=XL=5
（2）U=10v
（3）
注意单位的区别！
R
L

## Slide 105
功率因数：cos = P/S
 ：电路的阻抗角
1）功率因数低的影响：
传输线路电压和传输有功功率一定时，增加线路损耗
P = UIcos
cos   I   I2r 
3. 功率因数的提高

## Slide 106
电源的利用率低
P = UIcos = Scos
当cos = 0.5时，利用率为50%
2）功率因数低的原因
工业负载及日常用电中，大部分为感性负载
u
i
R
L

## Slide 107
40W白炽灯
cosj =1
40W日光灯
发电与供电
设备的容量
要求较大
例11
供电局一般要求用户的cosj >0.85
P=UIcos
cosj =0.5

## Slide 108
纯电阻电路
R-L-C串联电路
纯电感电路或
纯电容电路
电动机空载
满载
日光灯
（R-L串联电路）
常用电路的功率因数
cosj =1
(j=0)
cosj =0
(j = 90o)
0<cosj <1
(- 90o <j <+90o)
cosj =0.2~0.3
cosj =0.7~0.9
cosj =0.5~0.6

## Slide 109
3) 提高功率因数的原则
必须保证原负载的工作状态不变。即：加至负载上的电压和负载的有功功率不变。
4) 提高功率因数的措施:
在感性负载两端并电容
C
u
i
R
L

## Slide 110
5) 并联电容值的计算
设原电路的功率因数为cos1，要求补偿到cos 须并联多大电容？（设 U、P 为已知）
 1
cos  cos1
显然，
C
u
i
R
L

## Slide 111
分析依据：补偿前后 P、U 不变。
由相量图可知：

## Slide 112
1 ：负载的阻抗角
 ：并联电容后电路
的阻抗角
C
u
i
R
L

## Slide 113
呈电容性
呈电感性
6）提高功率因数的讨论
呈电阻性
欠补偿
全补偿
过补偿
一般情况下很难做到完全补偿(即： ）
 <0
 =0
 >0

## Slide 114
从经济上考虑，一般工作在欠补偿状态。
感性（C 较小）
容性（C 较大）
C 较大
功率因数补偿成感性好，还是容性好？
过补偿
欠补偿


## Slide 115
并联电容补偿后，电路中哪些量发生变化？哪些量不变？
不变的量
I
变化的量
Q
感性负载的电压不变，所以其IRL、cos1 、P均不变;因电容不产生 有功功率，所以线路的总功率不变。
C
u
i
R
L

## Slide 116
提高功率因数除并电容外，用串联电容方法行不行？
串电容
行否
大小不等！
补偿前
u
i
R
L
补偿后
u
i
R
L
C

## Slide 117
串电容功率因数可以提高，甚至可以补偿到1，但不可以这样做！
原因是：在外加电压不变的情况下，负载得不到所需的额定工作电压。
同样，电路中串、并电感或电阻也不能用于功率因
数的提高。请自行分析。
u
i
R
L
C

## Slide 118
3.4
电路的频率特性
3.4.2 谐振电路
3.4.1 滤波电路

## Slide 119
3.4.1 滤波电路
时域分析：电压与电流都是时间的函数,在时间领域内对电路进行分析。
频域分析：电压与电流还是频率的函数，在频率领域内对电路进行分析。
相频特性: 电压或电流的相位与频率的关系。
幅频特性: 电压或电流的大小与频率的关系。
当电源电压或电流（激励）的频率改变时，容抗和感抗随之改变，从而使电路中产生的电压和电流（响应）的大小和相位也随之改变。
频率特性或频率响应：
研究响应与频率的关系

## Slide 120
利用容抗或感抗随频率而改变的特性，对不同频率的输入信号产生不同的响应，让需要的某一频带的信号顺利通过，而抑制不需要的其他频率的信号。
分类：
低通
高通
带通
……
滤波

## Slide 121
1、低通滤波电路
U1(j)
U2(j)
R
C
研究输出电压与输入电压的频率关系
传递函数：电路中输出的电压与输入电压的比值。

## Slide 122
—— 传递函数的模
—— 传递函数的幅角
令：
频率特性：
幅频特性 —— |T(j)| 随变化的特性
相频特性 —— () 随变化的特性

## Slide 123
0
0.707
-/4
-/2

()

|T(j)|
=0 |T(j)|=1 ()=0
=0 |T(j)|=0.707 () = -/4
= |T(j)|=0 () = -/2
当< 0时，|T(j)|1，称0为截止频率
0<0 —— 为通频带
当>0时，|T(j)| 迅速下降
此RC电路具有通低频，阻高频作用，称为低通滤波器

## Slide 124
2、高通滤波电路
U1(j)
U2(j)
C
R

## Slide 125
令：

## Slide 126
0
0.707
/4

()

|T(j)|
=0 |T(j)|=0 ()=/2
=0 |T(j)|=0.707 () = /4
= |T(j)|=1 () =0
当0<< 0时，|T(j)|<1，U2不能很好的反映U1
0 —— 为通频带
当>0时，|T(j)| 1 ，高频信号能较好的通过
此RC电路具有通高频，阻低频作用，称为高通滤波器
/2

## Slide 127
谐振概念
含有电感和电容的电路，如果改变L或C或f 使u，i 同相位，即电路呈电阻性，此时便称电路处于谐振状态。
3.4.2 谐振电路

## Slide 128
串联谐振
1.串联谐振的条件
若令：
则：=0
R
L
C
同相
谐振

## Slide 129
谐振频率 ：

## Slide 130
2.串联谐振的特点
1）
同相，电路呈阻性
R
L
C

## Slide 131
0
w
wL
R
w
2）电路中阻抗最小，U一定时，电流最大
I
w
容性
感性

## Slide 132
3）在电感元件和电容元件上产生高电压
串联谐振亦称电压谐振
若
则

## Slide 133
4）品质因数 -- Q 值
定义：电路处于串联谐振时，电感或电容上的电压和总电压之比。
谐振时:
R愈小，Q值愈大

## Slide 134
3.串联谐振特性曲线
f
I
R愈小，曲线愈尖锐，Q值愈大（选择性愈好） R愈大，通频带愈宽，Q值愈小（选择性愈差）
谐振电流
—— 谐振频率
——下限截止频率
——上限截止频率
——通频带

## Slide 135
4.串联谐振应用举例
收音机接收电路
：接收天线
与 C ：组成谐振电路
将选择的信号送接收电路
和C组成谐振电路，选出所需的电台。
C
， ， 为来自3个不同电台（不同频率）的电动势信号

## Slide 136
谐振时阻抗角为0（Z的虚部为0）
并联谐振
(电容与线圈并联的电路)
C
R
L
， 同相时则谐振

## Slide 137
1.并联谐振条件
通常满足：0L >> R，所以在谐振时上式可等效为
C
R
L

## Slide 138
 =0 电路谐振
谐振频率：
当 时

## Slide 139
2. 并联谐振的特点
2）电路的总阻抗最大。
电压一定时，电流最小
1） ， 同相

## Slide 140
3）并联支路中产生大电流
支路电流可能
大于总电流
并联谐振亦称电流谐振
C
R
L

## Slide 141
4）品质因数--Q
Q为支路电流和总电流之比。
C
R
L
若
则
当 时,
>>

## Slide 142
3.5 非正弦周期信号的电路
3.5.1 非正弦周期量的分解
3.5.2 非正弦周期量的平均值和有效值
3.5.3 非正弦周期量的线性电路的计算

## Slide 143
3.5.1 非正弦周期量的分解
非正弦周期信号的特点：
不是正弦波
按周期规律变化
矩形波
三角波
锯齿波
1、常用的信号源产生的波形

## Slide 144
2、交直流信号的叠加
u
t
E
3、电路中存在非线形元件
u
t
二极管整流波形
u
t
脉冲信号

## Slide 145
非正弦周期量的分解
任一非正弦周期量可以分解为恒定分量和一系列频率不同的正弦量的迭加。
数学证明：一切满足狄里赫利条件的周期函数都可以展开为傅立叶三角级数。
1、周期函数的傅立叶分解
令非正弦周期函数为f()，其角频率为

## Slide 146
A0 ——恒定分量（直流分量） 是函数在一个周期内的平均值
A1m sin( t+1 ) ——频率与非正弦周期函数的频率 相同基波或一次谐波。
Anm sin(n t+n) ——频率为的n倍，称为n次谐波。

## Slide 147
几种特殊波形的傅立叶分解
矩形波
t
u
Um

2

## Slide 148
直流分量
t
u
t
u
基波
t
u
三次谐波
t
u
五次谐波
七次谐波

## Slide 149
基波
直流分量
直流分量+基波
t
u
三次谐波
直流分量+基波+三次谐波
u
t

## Slide 150
锯齿波
Um
u
t
2
O
三角波
u
t

2
Um
O

## Slide 151
全波整流波形
u
t

2
Um
O
从以上波形的表达式可以看出，各次谐波的幅值是不等的，频率越高，则幅值越小。傅里叶级数具有收敛性，可以根据要求的精度取前几项谐波分量。

## Slide 152
3.5.2 非正弦周期量的平均值和有效值
非正弦周期量的平均值
平均值=傅里叶级数的恒定分量。
方法1：
所以非正弦周期量的平均值即为恒定分量。
用直流表测得的数值即为平均值。
平均值=
面积
周期
方法2：
方法3：

## Slide 153
U0= 恒定分量 = 5V
例1：计算锯齿波的平均值。
解：
（1）傅里叶级数：
（2）
10
u/ V
t
0.2
O

## Slide 154
非正弦周期量的有效值
有效值的热效应公式：
I0 —— 直流分量
I1 —— 一次谐波的有效值
Ik —— k次谐波的有效值

## Slide 155
非正弦周期函数的有效值为直流分量及各次谐波分量有效值平方和的方根。

## Slide 156
解：
例2：计算矩形波的平均值和有效值。
平均值：
有效值：
10
T/4
T
t
i/A
O

## Slide 157
3.5.3 非正弦周期量的线性电路的计算
步骤：
1. 将电路中已知的非正弦周期量分解为它的傅里叶级数形式，即直流分量和若干种频率的谐波分量的叠加；
3. 将以上计算结果，用瞬时值叠加。
2. 分别计算直流分量和各谐波分量作用时的电压和电流；
直流分量作用：L短路，C开路；
基波分量作用：XL1=L， XC1=1/C；
二次谐波作用：XL2=2L， XC2=1/2C；
…

## Slide 158
例3：在图示电路中，输入电压波形如u1 ，求输出电压u2。已知：交流分量有效值100V，频率100HZ。
R=200
C
50f
u1
u2
240V
解：
（1）计算直流分量作用的结果（C开路）
U20=240V
（2）计算100HZ，100V交流分量作用的结果；
t
u1
O

## Slide 159
（3）将两结果叠加（瞬时值叠加）

## Slide 160
作 业
作业日期
3-2
3-3
3-4
3-5
3-7
3-14
3-17
3-18
3-21

## Slide 161
END