## Slide 1
第4章 三相电路
4.2 三相电路中负载的连接
4.1 三相电源
4.3 三相电路的功率
4.4 安全用电技术

## Slide 2
理解三相电源相、线电压之间的关系。
掌握三相负载星形连接时，相、线电压和相、线电流的计算，并能画出电路的相量图。
掌握三相负载三角形连接时，相、线电压和相、线电流的计算，并能画出电路的相量图掌握对称负载三相功率的计算。
了解三相功率的测量方法。
了解安全用电常识。
学习目标

## Slide 3
4.1 三相电源

## Slide 4
三相电动势的产生
N
S

A
X
e
在两磁极中间，放一个线圈。
根据右手定则可知，线圈中产生感应电动势，其方向由AX。
合理设计磁极形状，使磁通按正弦规律分布，线圈两端便可得到单相交流电动势。
1、单相交流电动势的产生
让线圈以的速度顺时针旋转。

## Slide 5
2、三相交流电动势的产生
定子中放三个线圈：
首端
末端
三线圈空间位置各差120o
转子装有磁极并以 的速度旋转。三个线圈中便产生三个以正弦规律变化的交流电动势。
•
•
•
A
X
Y
C
B
Z
S
N

转子
定子
A
X
B
Y
C
Z
eA
eB
eC

## Slide 6
三相电动势

## Slide 7
三相电源的表示法
1.瞬时值表达式
2.波形图
Em

## Slide 8
3.相量图
4.相量式

## Slide 9
5.三相电源的特征
(1) 对称：大小相等，频率相同，相位互差120º
(2) 相序：A—B—C
(3) 对称正弦量的瞬时值和与相量和为0
Em
eA +eB +eC =0

## Slide 10
（中线）
（火线）
（火线）
（火线）
三相四线制供电
火线（相线）:
A
B
C
中线（零线）：N
三相电源的连接
星形接法
A
X
Y
C
B
Z
N

## Slide 11
相电压：火线对中线间的电压。
120
120
120
A
u
B
u
C
u
（中线）
（火线）
（火线）
（火线）
A
X
Y
C
B
Z
N

## Slide 12
线电压：两火线间的电压。
AB
u
BC
u
CA
u
注意规定的
正方向
（中线）
（火线）
（火线）
（火线）
A
X
Y
C
B
Z
N

## Slide 13
30
30
30
相、线电压
间的关系

## Slide 14
UP：相电压
在日常生活与工农业生产中，多数用户的电压等级为
线电压超前于相应的相电压30o
Ul：线电压
结论
（UA 、 UB 、 UC）
（UAB 、 UBC 、 UCA）

## Slide 15
三相四线制
三相三线制
星形连接、引出中线， 为负载提供两种电压： 相电压和线电压
星形连接、不引出中线，为负载提供一种电压： 线电压
A
X
Y
C
B
Z
N
A
X
Y
C
B
Z

## Slide 16
4.2 三相电路中负载的连接
4.2.1 负载星形连接的三相电路
4.2.2 负载三角形连接的三相电路

## Slide 17
三相对称负载：
接在三相电源上的每一相负载的阻抗值与阻抗角都相等。
连接形式：
星形连接（Y接）
三角形连接（接）
相电流（IP）：
流过每一相负载的电流
线电流（IL） ：
流过每一根火线的电流
|ZA|=|ZB|=|ZC| A= B= C
若满足ZA=ZB=ZC:
对称负载
负载的相电压：
每相负载首末端之间的电压
负载的线电压 ：
两相负载首端之间的电压

## Slide 18
三相四线
相电流IP (负载上的电流)：
ZA
ZC
ZB
线电流IL(火线上的电流)：
4.2.1 负载星形连接的三相电路
iA
uA
uB
uC
iBN
iCN
iAN
1. 连接
三相四线制
A
X
Y
C
B
Z
N
iC
iB

## Slide 19
线电压=相电压
, 线电压超前于相应的相电压30°
2.特点
线电流=相电流
ZA
ZC
ZB
iA
iC
iB
A
B
C
N
iN
中线电流

## Slide 20
一般线电压ul为已知，然后根据电压和负载求电流。
3.计算
ul
up
ip
il
ZA
ZC
ZB
iA
uA
uB
uC
iC
iB
iN

## Slide 21
（1）若为对称负载：
计算时，只需计算一相，推出另外两相即可。
各相、线电流大小相等，相互之间的相位差为1200
（2）负载不对称时，各相单独计算。
因为：
对称
所以：
对称
即
且
（中线电流为0）

## Slide 22
例1
已知：三相负载 R、L、C 以及 三相线电压：
求：各相、各线及中线电流
C
R
A
B
N
L
C

## Slide 23
解：
相
电
压
C
R
A
B
N
L
C
线
电
压

## Slide 24
相电流：
中线电流：
C
R
A
B
N
L
C

## Slide 25
三相三线
负载对称时
零线是否可以取消？
三相完全对称时，零线可以取消!
A
C
B
Z
Z
Z
三相三线制

## Slide 26
1）负载对称时，三相三线制各电压对称
2）若负载不对称时，不能采用三相三线制！因为此时各相负载上的电压将会出现不对称现象，负载不能正常工作。
3）因负载不对称时，不能采用三相三线制, 所以，中线上不能安装开关和保险丝。
三相三线制供电时各相电流的计算方法同上。
注意！

## Slide 27
照明负载星形如图所示接于线电压为380V的三相电源上。灯泡的额定电压为220V 。
例2
求：（1）若一楼全部断开，二、三楼仍然接通 ，分析中线
断开前后的情况如何?
（2）若一楼断开，二、三楼接通。但两层楼灯的数量
不等（设二楼灯的数量为三层的1/4 ）中线断开前 后结果如何？
A
B
C
N
. . .
. . .
. . .
一
层
二
层
三
层
（3）根据以上分析，照明电路能否采用三相三线制供 电方式？

## Slide 28
若中线断开，A相断开后，B、C 两相串连，线电压UBC （380V）加在B、C负载上。如果两相负载对称，则每相负载上的电压
为190V。低于灯泡的额定电压。
（1）若一楼全部断开，二、三楼仍然接通。
若中线尚未断开，则二、三楼工作状态不变。照明不受影响。
结果为二、三楼电灯全部变暗，不能正常工作。
解：
A
C
B
...
...
...
一层楼
二层楼
三层楼

## Slide 29
(2)若一楼断开，二、三楼接通。但两层楼灯的数量不等（设二楼灯的数量为三层的1/4 ）时
结果为二楼灯泡上的电压超过额定电压， 灯泡被烧毁；三楼的灯不亮。
A
C
B
R2
R3
若中线尚未断开，则二、三楼工作状态不变。照明不受影响。
若中线断开，则

## Slide 30
不加零线
会不会出
现问题?
（3）根据以上分析，照明电路不能采用三相三线制供电方
式。且中线上不能接开关和保险丝。
A
C
B
...
...
...
一层楼
二层楼
三层楼
N
中线的作用在于，使星形连接的不对称负载得到相等的相电压。因为负载不对称而又没有中线时，负载上可能得到大小不等的电压，有的超过用电设备的额定电压，有的达不到额定电压，都不能正常工作。比如，照明电路中各相负载不能保证完全对称，所以绝对不能采用三相三相制供电，而且必须保证零线可靠。

## Slide 31
三相照明负载连接于相电压为220v的三相四线制的对称电源上，RA=5， RB=10， RC=20，试求以下几种情况下负载的电压电流的有效值。
（1）正常情况下 （2）A相短路时 （3）中线断开，A相短路 （4）A相断开 （5）A相断开，中线断开
X
X
X
A
B
C
N
解：（1）
例3

## Slide 32
X
X
X
A
B
C
N
（2）A相短路，A相电流很大， 如果A相熔断器烧毁，B、C两相不受影响，电流电压不变。
（3）中线断开，A相短路，不熔断，
A
B、C相承受线电压
（4）A相断开
X
X
X
A
B
C
N
B、C相不受影响
（5）A相断开、中线断开

## Slide 33
线电压=相电压
4.2.2 负载三角形连接的三相电路
1. 接法
相电流IP (负载上的电流)：
线电流IL (火线上的电流)：
A
C
B
ZAB
ZBC
ZCA

## Slide 34
相电流
线电流
2. 计算
A
C
B
ZAB
ZBC
ZCA

## Slide 35
（2）负载对称时（ZAB=ZBC=ZCA=Z ），各相电流有效值 相等，相位互差120 。有效值为：
（1）负载不对称时，先算出各相电流，然后计算线电流。
A
C
B
ZAB
ZBC
ZCA

## Slide 36
同理：
设：负载为阻性的，阻抗角为 0  。
负载对称时，三角形接法线、相电流的相位关系
30
30
30

## Slide 37
三角形接法的对称负载
结论
A
C
B
ZAB
ZBC
ZCA

## Slide 38
例4
对称负载的每相阻抗Z=30+j40，电源线电压为380v，求：下列各种情况下的相、线电流。 （1）正常情况（2）AB相短路（3）AB相断开（4）A火线断开
ZAB
ZBC
ZCA
A
B
C
解：（1）

## Slide 39
ZAB
ZBC
ZCA
A
B
C
（2）AB相短路
AB火线有短路电流且不熔断，则A和B火线电流很大会熔断，后则均无电流
（3）AB相断路
该相电流为零，其他两相不受影响。
（4）A线断路
BC相不受影响，AB、CA两相负载串联接在B、C火线间，U、I均小于额定值。

## Slide 40
4.3 三相电路的功率
4.3.1 三相功率的计算
4.3.2 三相功率的测量

## Slide 41
负载对称时：
三相总有功功率：
 是每相负载的阻抗角,是相电压超前于相电流的角度。
星形接法时：
三角形接法时：
4.3.1 三相功率的计算

## Slide 42
同理,可得
在三相负载对称的条件下, 三相电路总功率的计算与接法无关。

## Slide 43
P=3P1
负 载
A
C
B
N
一表法适用于三相四线制接法的对称负载。
4.3.2 三相功率的测量
1. 一表法：（用一个功率表测量）
P1
相电压
相电流
电压线圈
电流线圈

## Slide 44
负 载
A
C
B
N
2. 三表法：（用三个功率表测量）
P=P1 + P2 + P3
P1
P2
P3
相电压
相电压
相电压
三表法适用于三相四线制接法的不对称负载。
相电流
相电流
相电流
电压线圈
电流线圈

## Slide 45
3. 两表法：（用两个功率表测量）
P=P1 + P2
两表法适用于三相三线制接法的负载。
负 载
A
C
B
P1
P2
线电压
线电压
线电流
电压线圈
电流线圈

## Slide 46
两表法测量功率的原理证明：
iA
uAC
A
C
B
uA
ZC
iB
iC
uBC
ZA
ZB
uB
uC
P=uAiA+uBiB+uCiC
iC=-iA-iB
三相总功率等于两表测得数据之和。每单个功率表的读数没有意义。
=iA(uA-uC)+iB(uB-uC)
=iAuAC+iBuBC

## Slide 47
例5
线电压Ul=380v的三相电源上接有两组对称三相负载，一组是三角形连接的感性负载，每组阻抗 ，另一组是星形连接的电阻性负载，每相电阻R=10，如图所示，求： （1）每相负载的相电流（2）电路线电流（3）三相有功功率
A
B
C
解：
对称负载
（1）形：

## Slide 48
Y形：
A
B
C
（2）
（3）

## Slide 49
4.4 安全用电技术
4.4.1 安全用电常识
4.4.2 防触电的安全技术
4.4.3 静电防护和电气防火、防爆常识

## Slide 50
4.4.1 安全用电常识
1．安全电流与电压
安全电流<5mA
人体电阻1000
安全电压<36V
（在特别潮湿的场所，应采用12V 以下的电压 ）。
电能可以为人类造福，但若不能正确使用电气设备，违规操作或疏忽大意，将可能造成设备损坏，引起火灾，甚至人身伤亡，因此懂得一些安全用电常识和技术是必要的。

## Slide 51
2．几种触电方式
双线触电
电源中线接地时的单线触电
因火线与大地间分布电容的存在，使电流形成了回路，也是很危险的。
人体承受的是线电压。
人体承受的是相电压。
电源中线不接地时的单线触电
A
B
C
A
B
C
A
B
C

## Slide 52
4.4.2 防触电的安全技术
1. 接零保护
此法适用于低压供电系统中变压器中性点接地的情况。
A
B
N
C
电动机某相绕组碰壳时，电流便会从接零保护线流向零线,使熔断器熔断，切断电源。
把电气设备的外壳与电源的零线连接起来，称为接零保护。

## Slide 53
2. 接地保护
此法适用于三相电源的中性点不接地的情况。
由于每相火线与地之间的分布电容的存在，当电动机某相绕组碰壳时，将出现通过电容的电流。但因人体电阻比接地电阻（约为4欧）大得多，所以几乎没有电流通过人体。
A
B
C
把电气设备的金属外壳与接地线连接起来，称为接地保护。

## Slide 54
3. 三孔插座和三极插头
外壳是与保护零线相连的，人体不会有触电的危险。
A
B
N
C

## Slide 55
三相五线制的做法一般有两种：
一是将变压器的中性线接地引出地面，分成二根，一根为工作零线并保持绝缘，一根为保护接零与外壳相接。这就是所说的TN-S系统。
另一种做法是将变压器中性点接地引出地面，采用三相四线制的方式，送到用电点将零线重新接地，后分成二根：一根为工作零线，并保持绝缘。另一根则为保护零线，与外壳相接。这就是所说的TN-C-S系统。它能够免除由于三相负荷不平衡造成的接零设备的带电现象，又能限制漏电电压于安全范围。它的关键是从一开始分线后就不能相连。

## Slide 56
4.4.3 静电防护和电气防火、防爆常识
1. 静电防护
泄露法:前者如接地，增加绝缘表面的湿度、涂导电 涂剂等，使积累的静电荷尽快泄露掉。
(1) 设法不产生静电。
可在材料选择、工艺设计等方面采取措施。
(2) 产生了静电，应设法使静电的积累不超过安全限度。
中和法:使用感电中和器、高压中和器等，使积累的 静电荷被中和掉。

## Slide 57
2．电气防火、防爆
产生电气火灾和爆炸的原因：
不要使电气设备长期超载运行。要保持必要的防火间距及良好的通风。要有良好的过热、过电流保护装置。在易爆的场地如矿井、化学车间等，要采用防爆电器。
（2）来不及切断电源时或在不准断电的场合，可采用不导电的灭火剂带电灭火。
电气设备过热和电火花、电弧 。
电气火灾预防措施：
电气火灾处理措施：
（1）首先切断电源。注意拉闸时最好用绝缘工具。

## Slide 58
作 业
作业日期
4-3
4-4
4-7

## Slide 59
END