## Slide 1: 第四章 存储器管理

## Slide 2: 第四章主要内容
▶ 4.1 存储器管理概述
▶ 4.2 连续分配存储管理方式
▶ 4.3 分页存储管理方式
▶ 4.4 分段存储管理方式
▶ 4.5 段页式存储管理方式

## Slide 3: 4.1 存储器管理概述
▶ 存储器的层次结构
▶ 程序的装入和链接
▶ 存储器管理的目标和主要功能

## Slide 4: 存储器的层次结构

## Slide 5: 存储器的层次结构

## Slide 6: 程序的装入和链接
▶ 用户程序要在系统中运行，必须先将它装入内存，然后再将
其转变为一个可以执行的程序，通常都要经过以下步骤：
库
链接
程序
装入模块
装入
程序
…
编译程序
产生的目
标模块
第一步
第二步
第三步
内存

## Slide 7: 程序的装入和链接
▶ 用户程序要在系统中运行，必须先将它装入内存，然后再将
其转变为一个可以执行的程序，通常都要经过以下步骤：

## Slide 8: 地址重定位

## Slide 9: 地址重定位

## Slide 10: 程序的装入
▶ 在将一个装入模块装入内存时，可以有如下三种装入方式：
绝对装入方式（Absolute Loading Mode）
可重定位装入方式（Relocation Loading Mode）
动态运行时的装入方式（Dynamic Run-time Loading）

## Slide 11: 绝对装入方式
▶ 基本思想：事先知道程序将驻留在内存的什么位置；绝对装入程序按照装入模块 中的地址，将程序和数据装入内存；程序中的相对地址（逻辑地址）与实际内存 地址完全相同。
▶ 优点：CPU执行目标代码快。
▶ 缺点：
① 受内存大小的限制，能装入内存并发执行的进程数大大减少。
② 程序员必须知道内存的使用情况，并且一旦程序或数据被修改，可能要改变程 序中的所有地址。
▶ 适用于单道环境。

## Slide 12: 可重定位装入方式
▶ 静态重定位：
地址转换工作在进程执行前 一次性完成。
无需硬件支持，易于实现， 但不允许程序在执行过程中 移动。

## Slide 13: 动态运行时的装入方式
▶ 动态重定位：
地址转换推迟到最后的可能 时刻，即进程执行时才完成。
需要硬件支持，即重定位寄 存器。
允许程序在主存中移动，便 于共享主存，主存利用率高。

## Slide 14: 程序的链接
▶ 链接程序的功能是将目标模块以及所需的库函数装配成一个 完整的装入模块。
静态链接方式
装入时动态链接
运行时动态链接

## Slide 15: 存储器管理的目标和主要功能
▶ 存储器管理的目标：
内存的合理分配使用
提高内存利用率
程序、数据在内存中顺利读写
小内存运行大程序

## Slide 16: 存储器管理的目标和主要功能
▶ 存储器管理的主要功能：
内存的分配和回收
地址重定位
地址共享和保护
地址扩充

## Slide 17: 功能-1 内存的分配与回收
主存回收算法

## Slide 18: 功能-2 地址重定位（地址转换）

## Slide 19: 功能-2 地址重定位（地址转换）
▶ 静态重定位：
地址转换工作在进程执行前一次完成。
无需硬件支持，易于实现，但不允许程序在执行过程中移动。
▶ 动态重定位：
地址转换推迟到最后的可能时刻，即进程执行时才完成。
允许程序在主存中移动，便于主存共享，主存利用率高。

## Slide 20: 功能-3 地址共享与保护
多道程序环境中，多个用户作业均使用内存空间，为提高内存利 用率，应该对内存空间实现共享。
共享的含义：
共享内存储器资源，让多个进程同时进入内存区域，共享同一 个存储器；
共享内存储器的某些区域，即允许两个或多个进程访问内存中 的同一段程序或数据。

## Slide 21: 功能-3 地址共享与保护
地址保护：
用户进程不能访问或修改系统区；
用户进程不能访问或修改其他进程的用户区。
地址保护的方法：
保护键法
寄存器保护法：上下界寄存器、基址和限长寄存器

## Slide 22: 功能-4 地址扩充（内存扩充）
内存容量是有限的，当内存资源不能满足用户作 业需求时，就需要对内存进行扩充。
内存扩充不是硬件上的扩充，而是用存储管理软
件来实现的逻辑扩充。
覆盖技术
对换技术
虚拟存储技术

## Slide 23: 基本存储管理方法
连续存储管理
单一连续区方式
非连续存储管理
多分区方式
分页方式
分段方式
段页方式
固定分区
动态分区

## Slide 24
4.2 连续分配存储管理方式
实质特点：一个进程装入连续的一块内存空间。

## Slide 25: 单一连续分配
基本思想：内存用户区仅装有一道用户程序，整个内存的用户空间
由该程序独占。
单用户、单任务系统
CPU、外设、内存空间利用率不高

## Slide 26: 固定分区分配
基本思想：内存用户区被划分成若干个固定大小的区域，每个分区
中只装入一道作业。
每个分区的大小可以相同也可以不同，但分区大小固定不变。
每个分区装一个且只能装一个进程。

## Slide 27: 数据结构
主存分配表MAT（Memory
Allocation Table）：
分区号
起始地址
长度
占用标志
分区说明表
用静态数组
实现

## Slide 28: 固定分区分配算法

## Slide 29: 固定分区分配的缺陷

## Slide 30
内碎片

## Slide 31: 动态分区分配（可变分区分配）
基本思想：系统不预先划分固定分区，而是在装入进程时，根据进
程的实际需求量划分出一个分区给它使用。
▶ MAT表需要用动态数组实现。

## Slide 32: 动态分区分配中的数据结构
空闲区表/链：记录内存空闲区状况的数据结构。

## Slide 33: 动态分区分配中的数据结构
空闲区表/链：记录内存空闲区状况的数据结构。

## Slide 34
动态分区分配操作
动态分区分配算法可描述如下：

## Slide 35: 动态分区分配示例
外碎片，指的是在使用动态分区管理方法时，形成的一些零星的、 因为太小不容易被分配利用的小的空闲区。

## Slide 36: 主存分配算法
Best不是最好的，Worst不是最差的。
首次适应（first fit，FF）算法
循环首次适应（next fit，NF）算法
最佳适应（best fit，BF）算法
最坏适应（worst fit，WF）算法

## Slide 37: 主存分配算法举例：装入16MB进程

## Slide 38: 三种动态分区分配算法的比较
① 从空闲分区搜索速度来看，首次适应算法最佳；
② 从回收过程来看，首次适应算法最佳；
③ 首次适应算法尽可能利用了低地址空间；
④ 最佳适应算法找到的空闲分区是最佳的，但易出现碎片，降低内存 利用率；
⑤ 最坏适应算法是基于不留下碎片空闲区这一出发点的，它选择最大 的空闲区来满足用户要求，以期分配后的剩余部分仍能进行再分配。

## Slide 39: 分区回收
回收过程中，相邻空
闲区进行合并。

## Slide 40: 碎片问题的解决
紧凑（拼接）：通过在内存移动程序，将所有小的空闲区域合并 为大的空闲区域。
在每次“紧凑”后，都必须对移动了的程序或数据进行重定位，
系统效率大大降低。
解决：动态重定位，即把地址转换推迟到程序指令真正要执行时 进行，需要增设一个重定位寄存器。

## Slide 41: 动态重定位
LOAD 1，2500 | 
365 | 
0
100
2500
5000
作业J
2500
相对地址
10000
重定位寄存器
LOAD 1，2500
365
10000
10100
12500
15000
主存
+
处理机一侧
存储器一侧

## Slide 42: 动态分区分配算法
请求分配
u.Size分区
检索空闲分区链（表）
找到大于u.size 的可用区否？
按动态分区方式进行分配
修改相关的数据结构
返回分区号及首址
空闲分区
总和≥u.size？
进行紧凑形成连续空闲区
修改有关的数据结构
无法分配 返回
否
否
是
是

## Slide 43: 有关分区管理其它问题的讨论
关于虚拟存储的实现：如果不采用内存扩充技术，每个用户 进程所需内存容量是受到分区大小限制的。
关于地址变换：静态地址重定位、动态地址重定位
关于内存扩充：覆盖或交换技术

## Slide 44: 覆盖技术和对换（交换）技术
在多道环境下扩充内存的方法，用以解决在较小的存储空间中运行较大
程序时遇到的矛盾。
覆盖技术主要用在早期的操作系统中，对换（交换）技术被广泛用于小
型分时系统中。
对换技术的发展导致了虚拟存储技术的出现。（页面对换、分段对换）

## Slide 45: 覆盖技术
把程序划分为若干个功能上相对独立的程序段，按照其自身的
逻辑结构将那些不会同时执行的程序段共享同一块内存区域。
程序段先保存在磁盘上，当有关程序段的前一部分执行结束， 把后续程序段调入内存，覆盖前面的程序段（内存“扩大” 了）。

## Slide 46: 覆盖技术
覆盖：一个作业的若干程序段，或几 个作业的某些部分共享某一个存储空 间。
一般要求作业各模块之间有明确的调
用结构，程序员要向系统指明覆盖结 构，然后由操作系统完成自动覆盖。
缺点：对用户不透明，增加了用户的负担。

## Slide 47: 对换（交换）技术
整体对换——处理机中级调度
页面（分段）对换——虚拟存储器
所谓“对换”，是指把内存中暂时不能运行的进程或者暂时不用的
程序和数据换出到外存上，以便腾出足够的内存空间，再把已具备 运行条件的进程或进程所需的程序和数据换入内存。

## Slide 48: 对换（交换）技术
对换空间的管理：
  磁盘空间的对换区
  管理采取连续分配方式
进程的换出与换入——对换进程
  换出：选择阻塞进程、就绪进程；注意优先级、共享
  换入：“就绪且换出” 的进程

## Slide 49: 有关分区管理其它问题的讨论
关于虚拟存储的实现：如果不采用内存扩充技术，每个用户 进程所需内存容量是受到分区大小限制的。
关于地址变换：静态地址重定位、动态地址重定位
关于内存扩充：覆盖或交换技术
关于内存保护：
① 寄存器保护法（基址寄存器和限长寄存器）
② 保护键法

## Slide 50: 寄存器保护法
上、下界防护：硬件为分给用户 作业的连续的主存空间设置一对 上、下界寄存器，分别指向该存 储空间的上、下界。
基址、限长防护：基址寄存器存 放当前正在执行的程序地址空间 所占分区的起始地址，限长寄存 器存放该地址空间的长度。

## Slide 51: 保护键法
系统将主存划分若干存储 块，并给每个被保护的存 储块分配一个单独的保护 键（锁）；
在PSW中设置有保护键字段， 对不同的作业赋予不同的
代码（钥匙），钥匙和锁 相配才允许访问。

## Slide 52: 动态分区管理小结
克服了固定分区的缺点
但是也有明显不足：
  外部碎片的存在降低了内存利用率，外部碎片的整理加大
了系统开销；
  进入内存的进程受实际内存容量限制。

## Slide 53: 4.3 分页存储管理方式
非连续（离散）分配方式：为了充分利用内存空间，允许将一个进程
分散地装入到许多不相邻接的分区中。
分页存储管理方式
分段存储管理方式
段页式存储管理方式

## Slide 54: 分页存储管理的基本方法
基 本 原 理
内存被划分成大小固定相等的块（Frame帧、页框、主存 块），且块相对比较小（例如1KB到4KB之间）。
每个进程装入时被分成同样大小的页（Page），一页装入
一帧。
整个进程被离散地装入到多个不连续的帧。

## Slide 55: 基本分页存储管理的例子

## Slide 56: 分页存储管理的基本方法——地址结构
用户程序的划分是 由系统自动完成 的，对用户是透明的。 一般，一页的大小为2的整数次幂。
P = INT[A/L]
d = [A] MOD L

## Slide 57: 分页存储管理的基本方法——数据结构
位示图：整个系统一张，记录内存使用情况。
记录内存使用情况的数据结构——位示图

## Slide 58: 分页存储管理的基本方法——数据结构
一个0/1位对应一 个帧的空闲/占用
位示图的使用：设字号i、位号j、帧号k取值均从0开始，字长记为L
分配时，查位示图， 找空闲帧： k=i*L+j
回收时，i= [ k/L ]
j= k MOD L
由帧号可知位示图中字号 和位号

## Slide 59: 分页存储管理的基本方法——数据结构
记录每个进程分页及占用内存情况的数据结构——页表
为了保证程序的正确运行，分页管理 机制应为每个进程建立一个数据结 构——页表PT（Page Table）。
页表中登记进程各页面对应的帧号， 供地址重定位使用。
页表放在内存系统区， 属于进程的现场信息， 页表始址和页表长度存 放在本进程的PCB中。

## Slide 60: 分页存储管理的基本方法——数据结构
页表示例

## Slide 61: 页面分配算法
计算请求者需要的总帧数N。
查位示图，若找不到足够的空闲帧，存储分配失败返回，否 则跳到第3步。
索取一个空闲页表PT。
从位示图中找出N个为0位，计算出对应的帧号，填入PT。
位示图中将这些位改为1.
将PT起始地址填入进程的PCB中

## Slide 62: 地址变换机构
进程装入之前，逻辑地址是一维的。
进程装入之后，逻辑地址分为两维。

## Slide 63: 地址变换机构
例如，若机器的地址码是16位，页面长度是1KB，则地址划分结果： 低10位是页内地址，高6位是页号。
这样的地址结构，允许一个进程的页面总数达64页，允 许一个进程的最大长度为64KB。

## Slide 64: 地址变换机构
页式虚拟地址 → 内存地址

## Slide 65: 地址变换机构——基本地址变换机构
CPU每次存取一个数据，需 要访问内存两次：
① 访问内存中的页表，以获 得页面号；
② 由页面号与页内相对地址 拼接形成的物理地址，访 问内存单元。

## Slide 66: 地址变换机构——具有快表的地址变换机构
为了提高地址转换速度——快表
快表存储在高速缓存
内容为页表中最近使用的页表项

## Slide 67: 地址变换机构——具有快表的地址变换机构

## Slide 68: 访问内存的有效时间
从进程发出指定逻辑地址的访问请求，经过地址变换，到在内存中 找到对应的实际物理地址单元并取出数据，所需要花费的总时间， 称为内存的有效访问时间（Effective Access Time，EAT）

## Slide 69: 访问内存的有效时间
设一次快表访问时间t1 ，一次内存访问时间为t2

## Slide 70: 访问内存的有效时间
所谓命中率，是指使用快表并在快表中查找到所需表项的比率。

## Slide 71: 两级和多级页表
一级页表结构：
若页面长度为4KB，每个页表项占用
4B，则：一帧里最多能存放
4KB/4B=1K个页表项

## Slide 72: 两级和多级页表

## Slide 73: 两级和多级页表

## Slide 74: 两级页表结构（Two-Level Page Table）
为离散分配的页表再建立一张
页表，称为外层页表（Outer Page Table），在每个页表项 中记录了页表页面的物理块号。

## Slide 75: 两级页表地址形式
如果两级的页表也必须用多个帧来存放，那就需要建立更高一级 的页表——多级页表。

## Slide 76: 具有两级页表的地址变换机构
存放当前进程的外部 页表首地址

## Slide 77: 思考：页面共享的实现会遇到什么问题？
内存中的共享页有两个，它们分别 存在第3帧和第4帧中。内存中的两 个进程P1和P2，按图示方式共享它 们可否？

## Slide 78: 总结：基本分页式存储管理
离散存储，利于大进程装入
只有很少的页内碎片，提高内存利用率
数据结构：位示图、页表；动态地址重定位
页面共享不易实现

## Slide 79: 4.4 分段存储管理
“段”是一个逻辑单位，是进程的一个组成部分。如主程序段、 子程序段、数据段等。
在分段机制中，一个进程的地址空间可以包含以下不同的段：
代码段（Code Segment）
数据段（Data Segment）
堆栈段（Stack Segment）
内存共享段（Share Memory Segment）

## Slide 80: 4.4 分段存储管理
例如，一个进程P一个进程P包括3个程序段：Main（主段）、Sub1
（子段1）和Sub2（子段2）。下图给出各个段之间的调用关系。

## Slide 81: 分段系统的基本原理
分段：
  用户程序的划分：按程序自身的逻辑关系 划分为若干个程序段， 每个程序段都有一个段名，且有一个段号。段号从0开始，每一段 也从0开始编址，段内地址是连续的。
  逻辑地址：二维虚拟（逻辑）地址

## Slide 82: 分段系统的基本原理
段表：
  内存的划分：内存空间被动态的划分为若干个长度不相同的区域， 这些区域被称为物理段，每个物理段由起始地址和长度确定。
  内存的分配：以段为单位分配内存，每一个段在内存中占据连续空 间（内存随机分割，需要多少分配多少），但各段之间可以不连续 存放。
  在系统中为每个进程建立一张段表，用于实现从逻辑段到物理内存 区的映射。

## Slide 83: 段表示例

## Slide 84: 分段系统的基本原理
地址变换机构：
  在系统中设置段表寄存器，用于存放段表始址和段表长度。
  在进行地址变换时，需做两个地址越界检查：
检查逻辑地址中的段号S是否超过段表长度TL；
检查段内地址d是否超过该段的段长SL。

## Slide 85: 分段系统的地址变换过程
在分段系统中，每要访问 一个数据，都须访问内存
两次，一次访问内存中的 段表，一次访问内存物理 单元。
解决办法：增设一个联想 存储器，用于保存最近常
用的段表项。

## Slide 86: 分页和分段
① 分页是由于系统管理的需要，分段是为了满足用户的需要；
② 页的大小和划分由系统决定，段的大小和划分由用户所编写的程序决定；
③ 分页的虚拟地址空间是一维的，而分段的虚拟地址空间是二维的。

## Slide 87: 分段共享
如果多个用户进程需要共享内存中的某些代码段或数据段时，可将内存
中共享段的起始地址及长度，填入这些进程的段表当中，就可共享一个 逻辑上完整的段信息了。
editor
进程1 段表
data 1
进程2
editor
data 2
段长 | 基址
160 | 80
40 | 240
160 | 80
40 | 380
editor
data 1
…
data 2
80
240
280
380
420

## Slide 88: 总结：基本分段式存储管理
离散存储，一段连续装，各段不连续
内存按分区存储管理，会产生外碎片
数据结构：MAT、段表；动态地址重定位
分段共享非常方便

## Slide 89: 4.5 段页式存储管理方式
分页系统能有效地提高内存利用率，分段系统能更好地满 足用户需求。
段页式系统结合了分页系统和分段系统的优点。
段页式 = 分页 + 分段

## Slide 90: 4.5 段页式存储管理方式
基本原理：
  用户程序的划分：先将用户程序分成若干个段，再把每个段分成若 干个页，并为每一个段赋予一个段名。
逻辑地址：二维逻辑地址

## Slide 91: 4.5 段页式存储管理方式
地址变换过程：
  系统同时配置段表和页表，每个进程配置一张段表，进程中的每个段
配置一张页表，段表中保存页表始址和页表长度
  段表寄存器：段表始址、段长
  为获得一条指令或数据，须三次访问内存：段表、页表、指令或数据

## Slide 92: 利用段表和页表实现地址映射
页号 | 状态 | 存储块#
0 | 1 | 
1 | 1 | 
2 | 1 | 
3 | 0 | 
4 | 1 | 
操作系统
主存
页表
段表大小 |  | 段表始址 |  |  |  | 
段号 | 状态 |  | 页表大小 |  | 页表始址 | 
0 | 1 |  |  |  |  | 
1 | 1 |  |  |  |  | 
2 | 1 |  |  |  |  | 
3 | 0 |  |  |  |  | 
4 | 1 |  |  |  |  | 
段表
段表寄存器

## Slide 93: 段页式系统中的地址变换机构
段表寄存器
段表始址
段表长度
＞
＋
段表
0
1
2
3
＋
段超长 段号S 页号P 页内地址
页表
0
1
2
3
b
块号b 块内地址
页表始址
页表长度